## Slide 1
STRUKTURY POŁĄCZEŃ

## Slide 2
Komputer jest zestawem zespołów lub modułów trzech podstawowych typów (procesor, pamięć, wejście-wyjście), które komunikują się wzajemnie. W rezultacie komputer jest siecią obejmującą podstawowe moduły. Muszą więc istnieć ścieżki łączące moduły.

## Slide 3
Zbiór ścieżek łączących moduły jest nazywany strukturą połączeń.
Projektowanie tej struktury zależy od wymiany, która musi zachodzić między modułami. Na rysunku 3.15 są podane rodzaje wymiany, jakie mogą być potrzebne, z uwzględnieniem podstawowych form wejścia i wyjścia dla każdego typu modułu.

## Slide 4
RYSUNEK 3.15. Moduły komputera

## Slide 5
Pamięć.
Moduł pamięci składa się zwykle z N słów o jednakowej długości. Każde słowo ma przypisany jednoznaczny adres numeryczny (O, l, ..., N - 1). Słowo może być odczytane z pamięci lub do niej zapisane. Rodzaj operacji jest wskazywany przez sygnały sterujące „czytaj" lub „zapisz". Lokacja, której dotyczy operacja, jest wskazywana przez adres.

## Slide 6
RYSUNEK 3.15. Moduły komputera

## Slide 7
Moduł wejścia-wyjścia.
Z zewnętrznego (w stosunku do systemu komputerowego) punktu widzenia, moduł wejścia-wyjścia jest funkcjonalnie podobny do pamięci. Istnieją dwie operacje: zapisu i odczytu. Ponadto moduł wejścia-wyjścia może sterować więcej niż jednym urządzeniem zewnętrznym. Możemy określić każdy z interfejsów z urządzeniem zewnętrznym jako port i nadać każdemu z nich jednoznaczny adres (np. O, l,..., M- 1). Istnieją poza tym zewnętrzne ścieżki danych służące do wprowadzania i wyprowadzania danych z urządzenia zewnętrznego. Wreszcie moduł wejścia-wyjścia może wysyłać sygnały przerwania do procesora.

## Slide 8
RYSUNEK 3.15. Moduły komputera

## Slide 9
Procesor.
Procesor wczytuje rozkazy i dane, wysyła dane po przetworzeniu i posługuje się sygnałami sterującymi do sterowania całą pracą systemu. Otrzymuje też sygnały przerwania.

## Slide 10
Powyższa lista określa dane podlegające wymianie. Struktura połączeń musi
umożliwiać przesyłanie danych:
Z pamięci do procesora. Procesor odczytuje z pamięci rozkazy lub jednostki danych.
Z procesora do pamięci. Procesor zapisuje jednostki danych w pamięci.
Z urządzeń wejścia-wyjścia do procesora. Procesor odczytuje dane z urządzenia wejścia-wyjścia za pośrednictwem modułu wejścia-wyjścia.

## Slide 11
Z procesora do wejścia-wyjścia. Procesor wysyła dane do urządzenia wejścia-wyjścia.
Z urządzeń wejścia-wyjścia do pamięci lub na odwrót. W tych dwóch przypadkach zezwala się modułowi wejścia-wyjścia na bezpośrednią wymianę danych z pamięcią, bez pośrednictwa procesora, przy wykorzystaniu bezpośredniego dostępu do pamięci.
Zdecydowanie najpowszechniejsze są struktury magistralowe i wielomagistralowe.

## Slide 12
POŁĄCZENIA MAGISTRALOWE

## Slide 13
Magistrala jest drogą zapewniającą komunikację między urządzeniami. Główną cechą charakterystyczną magistrali jest to, że jest ona wspólnym nośnikiem transmisji (ang. shared transmission medium). Do magistrali dołącza się wiele urządzeń, a sygnały wysyłane przez którekolwiek z nich mogą być odbierane przez wszystkie pozostałe urządzenia. Jeśli dwa urządzenia nadawałyby w tym samym czasie, ich sygnały nakładałyby się i ulegały zakłócaniu. W określonym czasie może więc nadawać tylko jedno urządzenie.

## Slide 14
Często magistrala składa się z wielu dróg (linii) komunikacyjnych. Każdą linią mogą być przesyłane sygnały reprezentujące binarne O i 1. W ciągu pewnego czasu przez pojedynczą linię może być przekazana sekwencja cyfr binarnych. Kilka linii zawartych w magistrali można wykorzystywać razem do jednoczesnego (równoległego) transmitowania cyfr binarnych. Na przykład 8-bitowa jednostka danych może być przesyłana przez 8 linii magistrali.

## Slide 15
System komputerowy zawiera pewną liczbę różnych magistrali, które łączą zespoły komputera na różnych poziomach hierarchii. Magistrala łącząca główne zespoły komputera (procesor, pamięć, wejście-wyjście) nazywana jest magistralą systemową. Najczęściej spotykane struktury połączeń komputera wykorzystują jedną lub więcej magistrali systemowych.

## Slide 16
Struktura magistrali

## Slide 17
Magistrala systemowa składa się zwykle z 50 do 100 oddzielnych linii. Każdej linii jest przypisane określone znaczenie lub funkcja. Chociaż występuje wiele różnych rozwiązań magistrali systemowych, zawarte w nich linie można podzielić na trzy grupy funkcjonalne (rys. 3.16): linie danych, adresów i sterowania. Ponadto mogą występować linie służące do zasilania dołączonych modułów.

## Slide 18
RYSUNEK 3.16. Schemat połączenia magistralowego

## Slide 19
Linie danych są ścieżkami służącymi do przenoszenia danych między modułami
systemu. Wszystkie te linie łącznie są określane jako szyna danych (ang. data bus). Szyna danych składa się typowo z 8, 16 lub 32 oddzielnych linii, przy czym liczba linii określa szerokość tej szyny. Ponieważ w danym momencie każda linia może przenosić tylko l bit, z liczby linii wnika, ile bitów można jednocześnie przenosić.

## Slide 20
Szerokość szyny danych jest kluczowym czynnikiem określającym wydajność całego systemu. Jeśli na przykład szyna danych ma szerokość 8 bitów, a każdy rozkaz ma długość 16 bitów, to procesor musi łączyć się z modułem pamięci dwukrotnie w czasie każdego cyklu rozkazu.

## Slide 21
Linie adresowe są wykorzystywane do określania źródła lub miejsca przeznaczenia danych przesyłanych magistralą. Jeśli na przykład procesor ma zamiar odczytać słowo (8, 16 lub 32 bity) danych z pamięci, umieszcza adres potrzebnego słowa na linii adresowej. Jest jasne, że szerokość szyny adresowej determinuje maksymalną możliwą pojemność pamięci systemu.

## Slide 22
Ponadto linie adresowe są również używane do adresowania portów wejścia-wyjścia. Najczęściej najbardziej znaczące bity służą do wybrania określonego modułu na magistrali, natomiast najmniej znaczące bity określają lokację w pamięci lub port wejścia-wyjścia wewnątrz modułu. W przypadku szyny 8-bitowej adres 01111111 i niższe mogą na przykład oznaczać lokacje w module pamięci (moduł 0), a adres 10000000 i wyższe odnoszą się do urządzeń dołączonych do modułu wejścia-wyjścia (moduł 1).

## Slide 23
Linii sterowania używa się do sterowania dostępem do linii danych i linii adresowych, a także do sterowania ich wykorzystaniem. Ponieważ linie danych
i adresowe służą wszystkim zespołom, musi istnieć sposób sterowania ich używaniem.
Sygnały sterujące przekazywane między modułami systemu zawierają zarówno rozkazy, jak i informacje regulujące czas (taktujące). Sygnały czasowe określają ważność danych i adresów. Sygnały rozkazów precyzują operacje, które mają być przeprowadzone.

## Slide 24
Typowe linie sterowania to linie:
Zapis w pamięci. Sprawia, że dane z magistrali zostają zapisane pod określonym adresem.
Odczyt z pamięci. Sprawia, że dane spod określonego adresu są umieszczane w magistrali.
Zapis do wejścia-wyjścia. Sprawia, że dane z magistrali są kierowane do zaadresowanego portu wejścia-wyjścia.
Odczyt z wejścia-wyjścia. Sprawia, że dane z zaadresowanego portu wejścia-wyjścia są umieszczane na magistrali.
Potwierdzenie przesyłania. Wskazuje, że dane zostały przyjęte z magistrali lub na niej umieszczone.

## Slide 25
Zapotrzebowanie na magistralę (bus request). Wskazuje, że moduł zgłasza zapotrzebowanie na przejęcie sterowania magistralą.
Rezygnacja z magistrali (bus grani). Wskazuje, że moduł rezygnuje ze sterowania magistralą.
Żądanie przerwania (interrupt request). Wskazuje, że przerwanie jest zawieszone.
Potwierdzenie przerwania (interrupt). Potwierdza, że zawieszone przerwanie zostało rozpoznane.
Zegar. Wykorzystywany do synchronizowania operacji.
Przywrócenie (reset). Ustawia wszystkie moduły w stanie początkowym.

## Slide 26
Działanie magistrali jest następujące:
Jeśli jeden z modułów zamierza wysłać dane do drugiego, to musi wykonać dwie rzeczy:
uzyskać dostęp do magistrali i
przekazać dane za pośrednictwem magistrali.
Jeśli natomiast zamierza uzyskać dane z innego modułu, to musi:
uzyskać dostęp do magistrali i
przekazać zapotrzebowanie do tego modułu przez odpowiednie linie sterowania i adresowe. Musi następnie czekać, aż drugi moduł wyśle dane.

## Slide 27
Hierarchiczne struktury wielomagistralowe

## Slide 28
Jeśli do magistrali jest dołączona znaczna liczba przyrządów, to cierpi na tym
wydajność. Są tego dwie główne przyczyny:

## Slide 29
Na ogół, im więcej przyrządów dołączono do magistrali, tym większe jest opóźnienie propagacji. Opóźnienie to określa czas potrzebny do tego, aby skoordynować wykorzystanie magistrali. Jeśli sterowanie magistralą przenosi się często od zespołu do zespołu, to opóźnienia propagacji mogą zauważalnie obniżyć wydajność.

## Slide 30
Magistrala może się stać wąskim gardłem, jeśli zapotrzebowanie na przesłanie zgromadzonych danych zbliża się do pojemności magistrali. Problemowi temu można do pewnego stopnia przeciwdziałać, zwiększając szybkość przenoszenia danych przez magistralę, a także stosując szersze magistrale (np. 64-bitowe zamiast 32-bitowych). Ponieważ jednak szybkości generowania danych przez dołączone urządzenia (np. sterowniki grafiki i wideo, interfejsy sieciowe) wzrastają szybko, przesyłanie pojedynczą magistralą jest w tym wyścigu skazane na porażkę.

## Slide 31
Typowa tradycyjna struktura jest pokazana na rys. 3.18a. Występuje tu lokalna magistrala łącząca procesor i pamięć podręczną. Może ona wspomagać jedno lub więcej urządzeń lokalnych.
Sterownik pamięci podręcznej łączy tę pamięć nie tylko do magistrali lokalnej, ale również do magistrali systemowej, do której są dołączone wszystkie moduły pamięci głównej.

## Slide 32
RYSUNEK 3.18. Przykładowe konfiguracje magistralowe: (a) tradycyjna architektura magistralowa;

## Slide 33
Możliwe jest podłączenie sterowników wejścia-wyjścia bezpośrednio do magistrali systemowej. Bardziej efektywnym rozwiązaniem jest jednak wykorzystanie do tego celu jednej lub wielu szyn rozszerzenia (ang. expansion buses).
Interfejs szyny rozszerzenia buforuje dane przesyłane między magistralą systemową a sterownikami wejścia-wyjścia dołączonymi do szyny rozszerzenia. Rozwiązanie to umożliwia systemowi wykorzystywanie wielu urządzeń wejścia-wyjścia i jednocześnie izolowanie ruchu między pamięcią, a procesorem od ruchu związanego z wejściem-wyjściem.

## Slide 34
Na rysunku 3.18a są pokazane typowe przykłady urządzeń wejścia-wyjścia, które mogą być podłączone do szyny rozszerzenia. Połączenia sieciowe obejmują sieci lokalne (ang. local area networks - LANs), takie jak Ethernet o przepustowości 10 Mbit/s, oraz sieci o dużym zasięgu, takie jak sieć komutacji pakietów (ang. packet-switching network). Interfejs SCSI (ang. small computer system interface) sam jest rodzajem magistrali, która jest wykorzystywana do współpracy z lokalnymi napędami dysków i innymi urządzeniami peryferyjnymi. (System SCSI do niedawna był powszechnie wykorzystywany głównie w wysokiej klasy serwerach i stacjach roboczych. Obecnie jest on stopniowo wypierany przez nowszy interfejs SAS.) Port szeregowy może być wykorzystywany do współpracy z drukarką lub skanerem.

## Slide 35
Ta tradycyjna architektura magistralowa jest rozsądnie efektywna, jednak zaczyna się załamywać w miarę, jak rośnie wydajność urządzeń wejścia-wyjścia. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powszechnym rozwiązaniem przyjmowanym w przemyśle jest budowanie szybkich magistrali ściśle zintegrowanych z resztą systemu, wymagających tylko mostu między magistralą procesora a magistralą szybką. Rozwiązanie to jest czasem określane jako architektura międzypiętrowa (ang. mezzanine architecture).

## Slide 36
RYSUNEK 3.18. Przykładowe konfiguracje magistralowe: (b) architektura o dużej wydajności

## Slide 37
Na rysunku 3.18b jest pokazana typowa realizacja powyższego rozwiązania. Znów występuje tu magistrala lokalna, łącząca procesor ze sterownikiem pamięci podręcznej, który z kolei jest podłączony do magistrali systemowej współpracującej z pamięcią główną. Sterownik pamięci podręcznej jest zintegrowany z mostem (urządzeniem buforującym) łączącym z magistralą szybką.

## Slide 38
Magistrala ta obsługuje połączenia z szybkimi sieciami LAN, takimi jak sieci FDDI (Łącze danych w sieciach opartych na światłowodach o dużych przepustowościach; ang. Fiber Distributed Data Interface) o przepustowości np. 100 Mbit/s, sterowniki urządzeń graficznych i wideo oraz sterowniki interfejsów z lokalnymi magistralami peryferyjnymi, w tym. Wolniejsze urządzenia nadal są obsługiwane przez szynę rozszerzenia z interfejsem buforującym ruch między szyną rozszerzenia a szybką magistralą.

## Slide 39
Zaletą tego rozwiązania jest to, że szybka magistrala ściślej sprzęga procesor z urządzeniami wejścia-wyjścia o wysokich wymaganiach, a jednocześnie jest niezależna od procesora. Dzięki temu mogą być tolerowane różnice szybkości procesora i szybkiej magistrali, a także różne definicje linii sygnałowych. Zmiany architektury procesora nie wpływają na szybką magistralę i vice versa.

## Slide 40
Elementy projektowania magistrali

## Slide 41
Chociaż występuje wiele różnych rozwiązań magistrali, istnieje kilka podstawowych parametrów i elementów projektowych, które służą do klasyfikowania i różnicowania magistrali. W tabeli 3.2 są wymienione główne z tych elementów.

## Slide 42
TABELA 3.2. Elementy projektowania magistrali
Rodzaj Szerokość magistrali
specjalistyczna adres
multipleksowana dane
Metoda arbitrażu Rodzaj transferu danych
centralny odczyt
rozproszony zapis
Koordynacja czasowa odczyt-modyfikacja-zapis
synchroniczna odczyt po zapisie
asynchroniczna blokowy

## Slide 43
Rodzaje magistrali
Linie magistralowe mogą być podzielone na dwa rodzaje: specjalistyczne (ang. dedicated) i multipleksowane. Linia specjalistyczna jest trwale przypisana albo jednej funkcji, albo fizycznie określonym zespołom komputera.

## Slide 44
Przykładem specjalizacji funkcjonalnej jest zastosowanie oddzielnych, specjalistycznych linii adresów i danych, co jest powszechne w wielu magistralach. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie. Na przykład, adresy i dane mogą być transmitowane przez ten sam zespół linii przy wykorzystaniu linii sterowania określającej ważność adresu (Adress Yalid). W tym przypadku każdy moduł ma do dyspozycji określony odcinek czasu na skopiowanie adresu i stwierdzenie, czy jest modułem adresowanym. Adres jest następnie usuwany z magistrali, a te same połączenia magistralowe są wykorzystywane do przenoszenia danych odczytywanych lub zapisywanych. Ta właśnie metoda używania tych samych linii do wielu celów jest znana jako multipleksowanie czasowe (ang. time multiplexing).

## Slide 45
Zaletą multipleksowania czasowego jest stosowanie mniejszej liczby linii, co pozwala oszczędzić miejsce i (zwykle) koszt. Wadą jest to, że wewnątrz każdego modułu są potrzebne bardziej złożone układy. Potencjalnie może też nastąpić zmniejszenie wydajności, ponieważ niektóre zdarzenia wymagające tych samych linii nie mogą zachodzić równolegle.

## Slide 46
Specjalizacja fizyczna (ang. physical dedicatiori) odnosi się do używania wielu magistrali, z których każda łączy tylko określoną grupę modułów. Typowym przykładem jest zastosowanie magistrali wejścia-wyjścia do łączenia wszystkich modułów wejścia-wyjścia. Magistrala ta jest następnie łączona

## Slide 47
Szerokość magistrali
Wspomnieliśmy już o pojęciu szerokości magistrali. Szerokość szyny danych ma wpływ na wydajność systemu: im szersza jest szyna danych, tym większa jest liczba jednocześnie przesyłanych bitów. Szerokość szyny adresowej ma natomiast wpływ na pojemność systemu: im szersza jest szyna adresowa, tym większa jest ilość miejsc możliwych do określenia w pamięci.

## Slide 48
Rodzaje transferu danych
Magistrala służy do przesyłania różnych rodzajów danych. Wszystkie magistrale obsługują zarówno zapis (transfer od modułu nadrzędnego do podrzędnego), jak i odczyt (transfer w przeciwnym kierunku). W przypadku multipleksowanych szyn adresów i danych szyna jest najpierw używana do specyfikowania adresu, a następnie do przesyłania danych. W operacji odczytu występuje typowe oczekiwanie, podczas gdy dane są pobierane z modułu podrzędnego i wprowadzane do magistrali.

## Slide 49
Zarówno przy zapisie, jak i odczycie może również występować opóźnienie, jeśli zaistnieje potrzeba arbitrażu, aby przejąć sterowanie linią w celu wykonania pozostałej części operacji (np. w celu przejęcia magistrali przy żądaniu odczytu lub zapisu, a następnie ponownego przejęcia magistrali w celu wykonania odczytu lub zapisu).

## Slide 50
W przypadku specjalistycznych szyn adresów i danych adres jest lokowany na szynie adresowej i pozostaje tam w czasie, gdy dane są doprowadzane do szyny danych. Przy operacji zapisu moduł nadrzędny umieszcza dane na szynie danych natychmiast po ustabilizowaniu się adresu, gdy moduł podrzędny ma możliwość rozpoznania adresu. Przy operacji odczytu moduł podrzędny umieszcza dane na szynie danych tuż po rozpoznaniu adresu i pobraniu danych.

## Slide 51
Na niektórych magistralach dopuszczalne są operacje kombinowane. Operacja odczyt-modyfikacja-zapis jest po prostu odczytem, po którym natychmiast następuje zapis pod tym samym adresem. Adres jest rozgłaszany tylko raz, na początku operacji. W typowym przypadku cała operacja jest niepodzielna w celu zapobieżenia dostępowi do danych przez inne potencjalne moduły nadrzędne. Zasadniczym celem tego rozwiązania jest ochrona zasobów pamięci w systemach wieloprogramowych.

## Slide 52
MAGISTRALA PCI

## Slide 53
System połączeń urządzeń peryferyjnych PCI (skrót od ang. Peripheral Component Interconneci) jest szerokopasmową magistralą niezależną od procesora, która może funkcjonować jako magistrala „międzypiętrowa" (mezzanine) lub peryferyjna. W porównaniu z innymi, powszechnie spotykanymi magistralami PCI umożliwia uzyskanie większej wydajności systemu, jeśli są wykorzystywane szybkie podsystemy wejścia-wyjścia (np. urządzenia graficzne, sterowniki interfejsów sieciowych, sterowniki dysków i inne).