## Slide 1
ORGANIZACJA PROCESORA

## Slide 2
Aby zrozumieć organizację procesora, rozważmy stawiane mu wymagania a więc zadania, które musi on realizować:
Pobieranie rozkazów. Procesor musi odczytywać rozkazy z pamięci.
Interpretowanie rozkazów. Rozkazy muszą być zdekodowane w celu określenia jakie działania są wymagane.
Pobieranie danych. Wykonywanie rozkazów może wymagać odczytywani danych z pamięci lub z modułu wejścia-wyjścia.
Przetwarzanie danych. Wykonywanie rozkazów może wymagać przeprowadzenia na danych pewnych operacji arytmetycznych lub logicznych.
Zapisanie danych. Wyniki operacji mogą wymagać zapisania danych w pamięci lub w module wejścia-wyjścia.

## Slide 3
Aby procesor mógł wykonywać te zadania, musi mieć możliwość czasowego przechowywania danych. Procesor musi pamiętać lokalizację ostatniego rozkazu, dzięki czemu może wiedzieć, gdzie szukać następnego rozkazu. Wymaga czasowego przechowywania rozkazów i danych podczas wykonywania rozkazu. Innymi słowy, procesor potrzebuje małej pamięci wewnętrznej.

## Slide 4
Na rysunku 11.1 jest pokazany uproszczony schemat procesora, wraz z jego połączeniami z resztą systemu poprzez magistralę systemową.

## Slide 6
Głównymi zespołami procesora są:
jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) i
jednostka sterująca (CU).
ALU wykonuje rzeczywiste obliczenia lub przetwarza dane. Jednostka sterująca steruje ruchem danych i rozkazów do (oraz z) procesora i steruje pracą ALU.
Na rysunku widać też minimalną pamięć wewnętrzną w postaci zespołu lokacji określanego mianem rejestrów.

## Slide 7
Na rysunku 11.2 widać nieco bardziej szczegółowy schemat procesora. Są na nim pokazane ścieżki transferu danych i sterowania logicznego, włącznie z elementem określonym jako wewnętrzna magistrala procesora. Element ten jest potrzebny do przesyłania danych między różnymi rejestrami a ALU, ponieważ w rzeczywistości ALU operuje tylko na danych pochodzących z wewnętrznej pamięci procesora.

## Slide 8
Na rysunku są również pokazane typowe elementy podstawowe ALU. Zauważmy podobieństwo między wewnętrzną strukturą komputera jako całości a wewnętrzną strukturą procesora. W obu przypadkach występuje niewielki zbiór głównych elementów (komputer: procesor, wejście-wyjście, pamięć; procesor: jednostka sterująca, ALU, rejestry) połączonych ścieżkami danych.

## Slide 10
ORGANIZACJA REJESTRÓW

## Slide 11
System komputerowy zawiera hierarchią pamięci. Na wyższych poziomach hierarchii pamięć jest szybsza, mniejsza i droższa (w przeliczeniu na bit).
Wewnątrz procesora występuje zestaw rejestrów, które działają jako poziom pamięci przewyższający w hierarchii pamięć główną i pamięć podręczną.

## Slide 12
Rejestry w procesorze można podzielić na dwie grupy:
Rejestry widzialne dla użytkownika. Umożliwiają osobie programujące w języku maszynowym lub symbolicznym minimalizowanie odniesień do pamięci głównej drogą optymalizowania wykorzystania rejestrów.
Rejestry sterowania i stanu. Są one używane przez jednostkę sterującą do sterowania pracą procesora oraz przez uprzywilejowane programy systemu operacyjnego do sterowania wykonywaniem programów.

## Slide 13
Nie ma ścisłego rozgraniczenia między tymi dwiema kategoriami. Na przykład, w pewnych maszynach licznik programu jest widzialny dla użytkownika, ale w wielu tak nie jest. Jednak dla potrzeb dalszej dyskusji będziemy posługiwali się tymi kategoriami.

## Slide 14
Rejestry widzialne dla użytkownika
Rejestr widzialny dla użytkownika jest rejestrem, do którego można się odnosić za pomocą języka maszynowego, którym posługuje się procesor. Praktycznie we wszystkich współczesnych projektach procesora przewidziano pewną liczbę rejestrów widzialnych dla użytkownika, w przeciwieństwie do dawniej stosowanego pojedynczego akumulatora.

## Slide 15
Możemy je scharakteryzować, posługując się następującym podziałem:
ogólnego przeznaczenia, czyli robocze (general purpose),
danych,
adresów,
kodów warunkowych.

## Slide 16
Rejestry ogólnego przeznaczenia (robocze) mogą być przypisane przez programistę wielu funkcjom. Czasem ich użycie w ramach listy rozkazów ma charakter ortogonalny w stosunku do operacji. Znaczy to, że dowolny rejestr roboczy może zawierać argument dowolnego kodu operacji. Jest to prawdziwe zastosowanie robocze (uniwersalne). Często jednak występują ograniczenia. Mogą na przykład występować rejestry dedykowane operacjom zmiennopozycyjnym.

## Slide 17
W pewnych przypadkach rejestry ogólnego przeznaczenia mogą być używane do funkcji adresowania (np. pośredniego rejestrowego, przemieszczeniowego). W innych przypadkach ma miejsce częściowa lub pełna separacja rejestrów danych od rejestrów adresowych. Rejestry danych mogą być używane tylko do przechowywania danych i nie można ich używać do obliczania adresów argumentów.

## Slide 18
Same rejestry adresowe mogą być w pewnym stopniu uniwersalne lub mogą być przypisane określonym trybom adresowania. Do przykładów należą:
Wskaźniki segmentu. W maszynie z adresowaniem segmentowym rejestr segmentu zachowuje adres podstawy segmentu. Może występować wiele rejestrów: na przykład jeden dla systemu operacyjnego i jeden dla bieżącego procesu.
Rejestry indeksowe. Są używane do adresowania indeksowego i mogą być indeksowane automatycznie.

## Slide 19
Wskaźnik stosu. Jeśli występuje adresowanie stosowe widzialne dla użytkownika, to zwykle stos znajduje się w pamięci i używany jest dedykowany rejestr wskazujący wierzchołek stosu. Pozwala to na adresowanie domyślne; to znaczy, że rozkazy umieszczania na stosie, zdejmowania ze stosu i inne rozkazy związane ze stosem nie muszą zawierać jawnego adresu argumentu.

## Slide 20
Występuje tu kilka problemów projektowych. Ważnym z nich jest to, czy zastosować wyłącznie uniwersalne rejestry robocze, czy wyspecjalizowane.
W przypadku stosowania rejestrów wyspecjalizowanych z kodu operacji może domyślnie wynikać, do którego rodzaju rejestru odnosi się określony specyfikator argumentu.

## Slide 21
Specyfikator argumentu musi tylko określić jeden z zespołu rejestrów wyspecjalizowanych a nie jeden ze wszystkich rejestrów, co pozwala na zaoszczędzenie bitów. Z drugiej strony specjalizacja ogranicza elastyczność programisty. Nie istnieje ostatecznie najlepsze rozwiązanie tego problemu. Jednak, jak już stwierdzono, istnieje tendencja do używania rejestrów wyspecjalizowanych.

## Slide 22
Innym zagadnieniem projektowym jest liczba rejestrów (ogólnego przeznaczenia lub wyspecjalizowanych). Jak poprzednio, wpływa to na projekt list; rozkazów, ponieważ więcej rejestrów oznacza więcej bitów specyfikatora argumentu. Jak już wspomnieliśmy, optimum wydaje się leżeć między 8 a 32 rejestrami. Jednak w systemach RISC wystąpiło nowe podejście, oparte na stosowaniu setek rejestrów.

## Slide 23
Istnieje wreszcie problem długości rejestrów. Rejestry przeznaczone do przechowywania adresów muszą oczywiście mieć długość wystarczającą do przechowywania najdłuższego adresu. Rejestry danych powinny móc przechowywać większość rodzajów danych. W niektórych maszynach możliwe jest używanie sąsiednich rejestrów do przechowywania wartości o podwójnej długości.

## Slide 24
W rejestrach należących do ostatniej kategorii, które są przynajmniej częściowo widzialne dla użytkownika, przechowuje się kody warunkowe (nazywane także znacznikami stanu lub flagami). Kody warunkowe są bitami ustalanymi sprzętowo przez procesor w wyniku operacji. Na przykład operacji arytmetyczna może dać wynik dodatni, ujemny, zerowy lub przepełnienie. Później skierowaniem do rejestru lub do pamięci samego wyniku, ustalany jest również kod warunkowy. Kod ten może być następnie sprawdzany w ramach operacji rozgałęzienia warunkowego.

## Slide 25
Bity kodu warunkowego są zbierane w jednym lub w wielu rejestrach. Zwykle stanowią one część zawartości rejestru sterowania. Na ogół rozkazy maszynowe umożliwiają odczytywanie tych bitów za pomocą odniesienia domyślnego jednak nie mogą one być zmieniane przez programistę.

## Slide 26
W niektórych maszynach wywołanie podprogramu powoduje automatyczne zapisywanie zawartości wszystkich rejestrów widzialnych dla użytkownika, co umożliwia ich odtworzenie po powrocie z podprogramu. Zapisywanie i odtwarzanie jest wykonywane przez procesor w ramach wykonywania rozkazów wywołania i powrotu. Dzięki temu każdy podprogram może niezależnie używać rejestrów widzialnych dla użytkownika. W innych maszynach obowiązkiem programisty jest zapisanie zawartości odpowiednich rejestrów widzialnych dla użytkownika przed wywołaniem podprogramu, przez włączenie do programu niezbędnych rozkazów.

## Slide 27
Rejestry sterowania i stanu

## Slide 28
W procesorze wy stępuj ą różnorodne rejestry wykorzystywane do sterowania jego pracą. Większość z nich, w większości maszyn, jest niewidzialna dla użytkownika. Niektóre z nich mogą być widzialne dla rozkazów maszynowych wykonywanych w trybie sterowania lub przez system operacyjny.

## Slide 29
Różne maszyny mają różne organizacje rejestrów; jest też stosowana różna terminologia.
Przedstawimy rozsądnie kompletną listę rodzajów rejestrów wraz z krótkim opisem.

## Slide 30
Cztery rejestry mają zasadnicze znaczenie dla wykonywania rozkazów:
Licznik programu (PC). Zawiera adres rozkazu przewidzianego do pobrania.
Rejestr rozkazu (IR). Zawiera ostatnio pobrany rozkaz.
Rejestr adresowy pamięci (MAR). Zawiera adres lokacji w pamięci.
Rejestr buforowy pamięci (MBR). Zawiera słowo danych, które ma być zapisane do pamięci lub które zostało ostatnio odczytane z pamięci.

## Slide 31
Licznik programu zawiera adres rozkazu. Zwykle jest on aktualizowany przez procesor po każdym pobraniu rozkazu, dzięki czemu zawsze wskazuje on następny rozkaz przewidziany do pobrania. Rozkaz rozgałęzienia lub pominięcia również modyfikuje zawartość licznika PC. Pobrany rozkaz jest ładowany do rejestru rozkazu, gdzie analizowane są kod operacji i specyfikator argumentu. Dane są wymieniane z pamięcią za pośrednictwem rejestrów MAR i MBR.
W systemie magistralowym rejestr MAR jest połączony bezpośrednio z magistralą adresową, a MBR - z magistralą danych. Z kolei rejestry widzialne dla użytkownika wymieniają dane z rejestrem MBR.

## Slide 32
Cztery wspomniane rejestry są używane do przenoszenia danych między procesorem a pamięcią. Wewnątrz procesora dane muszą być doprowadzone do ALU w celu ich przetwarzania. ALU musi mieć bezpośredni dostęp do rejestru MBR i rejestrów widzialnych dla użytkownika. Alternatywnie mogą występować dodatkowe rejestry buforujące na granicy z ALU; rejestry te służą jako rejestry wejściowe oraz wyjściowe dla ALU i wymieniają dane z rejestrem MBR i z rejestrami widzialnymi dla użytkownika.

## Slide 33
We wszystkich projektach procesora jest rejestr lub zespół rejestrów, określanych często jako słowo stanu programu (ang. program status word - PSW).
Rejestry te zawierają informację o stanie. W rejestrach PSW są zwykle przechowywane kody warunkowe i inne informacje o stanie. Występują tam zwykle
następujące pola (znaczniki stanu, czyli flagi):

## Slide 34
Znak. Zawiera bit znaku wyniku ostatniej operacji arytmetycznej.
Zero. Ustawiane, gdy wynik jest równy zeru.
Przeniesienie. Ustawiane, gdy wynikiem operacji jest przeniesienie (dodawanie) lub przeniesienie zanegowane (odejmowanie). Używane przy operacjach arytmetycznych obejmujących wiele słów.
Równość. Ustawiane, gdy wynikiem porównywania logicznego jest równość.
Przepełnienie. Używane do wskazywania przepełnienia arytmetycznego.
Zezwolenie/blokowanie przerwania. Używane do obsługi przerwań.
Nadzorca. Wskazuje, czy procesor pracuje w trybie nadzorcy, czy w trybie użytkownika. Niektóre rozkazy uprzywilejowane mogą być wykonywane tylko w trybie nadzorcy. Również pewne obszary pamięci mogą być dostępne tylko w trybie nadzorcy.

## Slide 35
Istnieje wiele innych rejestrów związanych ze stanem i ze sterowaniem, które można odnaleźć w konkretnych projektach procesorów. Obok PSW może występować wskaźnik bloku pamięci zawierającego dodatkowe informacje o stanie (np. bloków sterowania procesem). W maszynach stosujących przerwania wektorowe może być przewidziany rejestr wektora przerwania. Jeśli do implementacji pewnych funkcji jest używany stos (np. do wywołania podprogramu), to potrzebny jest systemowy wskaźnik stosu. Z systemami pamięci wirtualnej współpracuje wskaźnik tablic stron. Rejestry mogą być wreszcie używane do sterowania operacjami wejścia-wyjścia.

## Slide 36
Wiele czynników wpływa na organizację rejestrów sterowania i stanu. Podstawowym zagadnieniem jest wspieranie systemu operacyjnego. Pewne rodzaje informacji sterowania mają szczególne znaczenie dla systemu operacyjnego. Jeśli projektant wie jak działa przewidziany do stosowania system operacyjny, to organizacja rejestrów może być do pewnego stopnia dostosowana do systemu operacyjnego

## Slide 37
Inną podstawową decyzją projektową jest podział informacji sterowania między rejestry a pamięć. Powszechną praktyką jest przeznaczanie pierwszych (o najniższych adresach) kilkuset lub kilku tysięcy słów pamięci do celów sterowania.
Projektant musi zdecydować, ile informacji sterowania musi pozostawać w rejestrach, a ile w pamięci. Zachodzi tu typowa wymienność między kosztem a szybkością.

## Slide 38
Przykładowe organizacje rejestrów

## Slide 39
Rozpatrzymy trzy mikroprocesory 16-bitowe zaprojektowane prawie w tym samym czasie:
Zilog Z8000,
Intel 8086,
Motorola MC68000.
Na rysunku 11.3 widać organizację rejestrów każdego z nich; czysto wewnętrzne rejestry, takie jak rejestry adresu pamięci, nie zostały pokazane.

## Slide 41
W Z8000 użyto szesnastu 16-bitowych rejestrów ogólnego przeznaczenia (roboczych), które mogą być używane do przechowywania danych, adresów i do indeksowania. Projektanci uważali, że ważniejsze jest dysponowanie regularnym zespołem uniwersalnych rejestrów roboczych, niż oszczędzanie bitów rozkazu przez stosowanie rejestrów wyspecjalizowanych. Ponadto woleli oni pozostawić programiście przypisanie funkcji rejestrom, zakładając, że mogą istnieć różne potrzeby wynikające z różnych zastosowań. Rejestry te mogą być także używane do operacji 8- i 32-bitowych. Ustalono przestrzeń adresu segmentowego (7-bitowy numer segmentu, 16-bitowy adres względny). Do przechowywania jednego adresu są potrzebne 2 rejestry. Dwa spośród rejestrów są również używane jako domyślne wskaźniki stosu dla trybu systemowego i dla trybu normalnego.

## Slide 42
Procesor Z8000 zawiera również 5 rejestrów związanych ze stanem programu. W dwóch rejestrach jest przechowywany stan licznika programu, a w dwóch - adres obszaru stanu programu w pamięci. W 16-bitowym rejestrze znaczników stanu są przechowywane różne bity stanu i sterowania.

## Slide 43
W procesorze Intel 8086 przyjęto inne podejście do organizacji rejestrów. Każdy rejestr jest wyspecjalizowany, chociaż niektóre z nich mogą również służyć jako rejestry ogólnego przeznaczenia. Procesor 8086 zawiera cztery 16-bitowe rejestry danych, adresowalne na podstawie bajtowej lub 16-bitowej, oraz cztery 16-bitowe rejestry wskaźnikowe i indeksowe.

## Slide 44
W odniesieniu do niektórych rozkazów rejestry danych mogą służyć jako robocze. W odniesieniu do pozostałych rozkazów są one używane domyślnie. Na przykład rozkaz mnożenia zawsze korzysta z akumulatora. Cztery rejestry wskaźnikowe również w wielu operacjach są używane domyślnie; każdy z nich zawiera adres względny w segmencie.

## Slide 45
Istnieją również cztery 16-bitowe rejestry segmentu. Trzy z nich są używane w sposób dedykowany (domyślny) w celu wskazania segmentu bieżącego rozkazu (przydatne przy rozkazach rozgałęziania), segmentu zawierającego dane oraz segmentu zawierającego stos. Specjalizacja rejestrów umożliwia uzyskanie zwięzłego kodu kosztem elastyczności. Procesor 8086 ma także wskaźnik rozkazu i zespół l-bitowych znaczników stanu i sterowania.

## Slide 46
Organizacja rejestrów procesora Motorola MC68000 mieści się gdzieś pomiędzy koncepcjami projektowymi mikroprocesorów Zilog i Intel. Wśród rejestrów procesora MC68000 jest osiem 32-bitowych rejestrów danych i 9 rejestrów adresowych. Ośmiu rejestrów danych używa się głównie do manipulowania danymi. Mogą być one używane do adresowania tylko jako rejestry indeksowe. Wielkość rejestrów umożliwia przeprowadzanie operacji na danych 8-, 16- i 32-bitowych, określonych przez kod operacji.

## Slide 47
Rejestry adresowe zawierają adresy 32-bitowe (bez segmentowania); dwa z nich są również używane jako wskaźniki stosu, jeden przeznaczony dla użytkowników a drugi dla systemu operacyjnego, zależnie od bieżącego trybu wykonywania. Oba rejestry noszą numer 7, ponieważ tylko jeden z nich może być używany w określonej chwili. Procesor MC68000 zawiera także 32-bitowy licznik programu i 16-bitowy rejestr
stanu.

## Slide 48
Podobnie jak projektanci firmy Zilog, zespół Motoroli przyjął bardzo regularną listę rozkazów, bez rejestrów wyspecjalizowanych. Troska o sprawność kodowania doprowadziła do podziału rejestrów na dwie grupy funkcjonalne, co pozwoliło na zaoszczędzenie jednego bitu w każdym specyfikatorze rejestru. Wygląda to na rozsądny kompromis między uniwersalnością a zwartością programów.

## Slide 49
Porównanie to powinno być jasne. Jak dotychczas nie istnieje ogólnie akceptowana filozofia dotycząca najlepszego sposobu organizacji rejestrów procesora. Podobnie jak w przypadku projektowania list rozkazów i w przypadku wielu innych problemów projektowania procesorów, jest to wciąż sprawa właściwego osądu i gustu.

## Slide 50
Drugi pouczający problem dotyczący projektowania organizacji rejestrów jest zilustrowany na rys. 11.4. Widać na nim organizację rejestrów widzialnych dla użytkownika procesorów Zilog 80000 i Intel 80386, które są 32-bitowymi mikroprocesorami zaprojektowanymi odpowiednio jako rozszerzenia Z8000 i 8086 .
Oba te nowe procesory używają rejestrów 32-bitowych. Jednak w celu zapewnienia kompatybilności programów napisanych dla wcześniejszych maszyn, zachowują one oryginalną organizację rejestrów osadzoną w nowej organizacji. Napotykając to ograniczenie projektowe, architekci procesorów 32-bitowych dysponowali ograniczoną swobodą w projektowaniu organizacji rejestrów.

## Slide 52
CYKL ROZKAZU

## Slide 53
Składniki cyklu rozkazu:
Pobranie. Wczytanie następnego rozkazu z pamięci do procesora.
Wykonanie. Zinterpretowanie kodu operacji i wykonanie wskazanej operacji.
Przerwanie. Jeśli dozwolone są przerwania i wystąpiło przerwanie, to następuje zachowanie bieżącego stanu procesu i obsłużenie przerwania.
Możemy teraz nieco głębiej przeanalizować cykl rozkazu. Najpierw musimy wprowadzić dodatkowy składnik, nazywany cyklem pośrednim.

## Slide 56
Wykonywanie rozkazu może obejmować powołanie na jeden lub więcej argumentów przechowywanych w pamięci, z których każdy wymaga dostępu do pamięci. Ponadto, jeśli jest stosowane adresowanie pośrednie, potrzebne są dodatkowe odniesienia do pamięci. Możemy traktować pobieranie adresów pośrednich jako dodatkowy element cyklu rozkazu.
Wynik widać na rys. 11.6. Działanie tego układu polega na przeskakiwaniu między czynnością pobierania rozkazu a czynnością wykonywania rozkazu. Po pobraniu rozkaz jest badany w celu stwierdzenia, czy występuje w nim jakiekolwiek adresowanie pośrednie. Jeśli tak, to są pobierane wymagane argumenty za pomocą adresowania pośredniego. Po wykonaniu może być przetwarzane przerwanie, zanim zostanie pobrany następny rozkaz.

## Slide 57
Innym sposobem widzenia tego procesu jest schemat pokazany na rys. 11.7. Ilustruje on dokładniej naturę cyklu rozkazu.
Gdy rozkaz zostanie pobrany, muszą być zidentyfikowane jego specyfikatory argumentów. Następnie pobierany jest z pamięci każdy argument wejściowy; proces ten może wymagać adresowania pośredniego. Argumenty przechowywane w rejestrach nie muszą być pobierane. Gdy operacja zostanie wykonana, może zajść potrzeba wykonania podobnego ciągu operacji w celu zapisania wyniku w pamięci głównej.

## Slide 59
Przepływ danych

## Slide 60
Dokładna sekwencja zdarzeń podczas cyklu rozkazu zależy od projektu procesora. Możemy jednak pokazać ogólnie, co musi się zdarzyć.
Załóżmy, że procesor dysponuje:
rejestrem adresowym pamięci (MAR),
rejestrem buforowym pamięci (MBR),
licznikiem programu (PC) i
rejestrem rozkazu (IR).

## Slide 61
Podczas cyklu pobierania następuje odczytanie adresu z pamięci.
Na rysunku 11.8 jest pokazany przepływ danych podczas tego cyklu. Licznik PC zawiera adres następnego rozkazu przewidzianego do pobrania. Adres ten jest przenoszony do rejestru MAR i umieszczany na szynie adresowej. Jednostka sterująca zgłasza zapotrzebowanie na odczyt z pamięci, a wynik jest umieszczany na szynie danych, kopiowany do MBR, a następnie przenoszony do IR. W tym samym czasie PC przyrasta o l, co stanowi przygotowanie do pobrania następnego rozkazu.

## Slide 63
Gdy cykl pobierania jest zakończony, jednostka sterująca bada zawartość rejestru IR w celu stwierdzenia, czy zawiera on specyfikator argumentu wykorzystujący adresowanie pośrednie. Jeśli tak, to jest przeprowadzany cykl pośredni.
Jak widać na rys. 11.9, jest to prosty cykl. Do rejestru MAR jest przenoszonych N najbardziej znaczących bitów rejestru MBR, zawierających odniesienie do adresu. Następnie jednostka sterująca zgłasza zapotrzebowanie na odczyt z pamięci w celu wprowadzenia pożądanego adresu argumentu do rejestru MBR.

## Slide 65
Cykl pobierania i cykl pośredni są proste i przewidywalne. Cykl rozkazu przybiera wiele postaci, ponieważ postać ta zależy od tego, który z różnorodnych rozkazów maszynowych znajduje się w rejestrze IR. Cykl rozkazu może obejmować przesyłanie danych między rejestrami, odczytanie lub zapisanie w pamięci, operację wejścia-wyjścia oraz (lub) wywołanie ALU.

## Slide 66
Podobnie jak cykl pobierania i cykl pośredni, cykl przerwania jest prosty i przewidywalny (rys. 11.10). Bieżąca zawartość licznika PC musi być zapisana, żeby procesor mógł wznowić normalną działalność po przerwaniu. Wobec tego zawartość licznika PC jest przenoszona do rejestru MBR w celu zapisania w pamięci. Zawartość specjalnej, zarezerwowanej do tego celu lokacji pamięci jest ładowana do MAR przez jednostkę sterującą. Może to być na przykład wskaźnik stosu. Do licznika PC jest ładowany adres procedury przerwania. W rezultacie rozpoczyna się następny cykl rozkazu przez pobranie odpowiedniego rozkazu.

## Slide 68
POTOKOWE PRZETWARZANIE ROZKAZÓW

## Slide 69
W miarę rozwoju systemów komputerowych możliwe stało się osiąganie większej wydajności poprzez wykorzystywanie udoskonaleń technologicznych, takich jak szybsze układy. Ponadto, wydajność może być zwiększana przez lepszą organizację procesora. Widzieliśmy już tego przykłady, takie jak stosowanie wielu rejestrów zamiast pojedynczego akumulatora oraz użycie pamięci podręcznej.
Innym rozwiązaniem organizacyjnym jest potokowe przetwarzanie rozkazów.

## Slide 70
Strategia przetwarzania potokowego

## Slide 71
Przetwarzanie potokowe rozkazów jest podobne do użycia linii montażowe w zakładzie produkcyjnym. Dzięki zorganizowaniu procesu produkcyjnego w formie linii montażowej, możliwa jest jednoczesna praca nad wyrobami w różnych stadiach produkcji. Proces ten nazwano przetwarzaniem potokowym ponieważ, tak jak w potoku, na jednym końcu są przyjmowane nowe element) wejściowe, zanim jeszcze elementy poprzednio przyjęte ukażą się na wyjściu.

## Slide 72
W celu zastosowania tej koncepcji do wykonywania rozkazów musimy zauważyć, że w rzeczywistości wykonywanie rozkazów ma wiele etapów. N; przykład na rys. 11.7 cykl rozkazu został podzielony na 10 kolejno realizowanych zadań. Jest oczywiste, że istnieją tu warunki umożliwiające zastosowania przetwarzania potokowego.

## Slide 74
Rozpatrzmy najpierw prosty podział przetwarzania rozkazu na dwa etapy pobranie rozkazu i wykonanie rozkazu. Występują takie przedziały czasowe podczas wykonywania rozkazu, w których nie następują odniesienia do pamięć głównej. Przedziały te mogłyby być wykorzystane do pobrania następnego rozkazu równolegle z wykonywaniem bieżącego.
Rozwiązanie to jest przedstawione na rys. 11.11 a.

## Slide 76
Potok przebiega na 2 niezależnych etapach. Na pierwszym etapie następuje pobranie i zbuforowanie rozkazu. Gdy drugi etap jest wolny następuje przekazanie do niego zbuforowanego rozkazu. Podczas gdy na drugim etapie ma miejsce wykonywanie rozkazu, na pierwszym etapie wykorzystuje jeden z nieużywanych cykli pamięci w celu pobrania i zbuforowania następnego rozkazu. Nazywa się to pobieraniem rozkazu z wyprzedzeniem (ang. instruction prefetch) lub pobieraniem na zakładkę (ang.fetch overlap).

## Slide 77
Powinno być jasne, że ten proces przyspiesza wykonywanie rozkazów. Jeśli etapy pobierania i wykonywania zajmowałyby tyle samo czasu, czas cyklu rozkazu zmniejszyłby się do połowy. Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej przetwarzaniu potokowemu (rys. 11.11 b), to zobaczymy, że z dwóch powodów to podwojenie szybkości wykonywania nie jest prawdopodobne:

## Slide 78
Czas wykonywania jest na ogół dłuższy niż czas pobierania. Wykonywanie obejmuje odczytywanie i przechowywanie argumentów oraz przeprowadzenie samej operacji. Wobec tego etap pobierania musi zawierać oczekiwanie przez pewien czas, zanim będzie mogło nastąpić opróżnienie bufora.

## Slide 79
Rozkaz skoku warunkowego powoduje, że adres następnego rozkazu przewidzianego do pobrania jest nieznany. Wobec tego realizacja etapu pobierania może nastąpić dopiero po otrzymaniu adresu następnego rozkazu, który zostanie określony po zakończeniu etapu wykonywania. Następnie na etapie wykonywania następuje oczekiwanie na pobranie kolejnego rozkazu.

## Slide 80
Strata czasu z tego drugiego powodu może być zmniejszona przez zgadywanie. Prosta reguła jest następująca. Gdy rozkaz rozgałęzienia warunkowego i przechodzi z etapu pobierania do etapu wykonywania, na etapie pobierania następuje pobranie następnego rozkazu z pamięci po rozkazie rozgałęzienia. Wtedy, jeśli nie nastąpi rozgałęzienie, czas nie jest stracony. Gdy rozgałęzienie nastąpi, pobrany rozkaz musi być usunięty, a pobrany nowy.

## Slide 81
Chociaż powyższe czynniki powoduj ą zmniejszenia potencjalnej efektywności 2-etapowego potoku, pewne przyspieszenie jednak następuje. Aby uzyskać większe przyspieszenie, potok musi być przetwarzany na większej liczbie etapów.

## Slide 82
Rozważmy następującą dekompozycję przetwarzania rozkazu:
Pobranie rozkazu (Ff). Wczytanie następnego spodziewanego rozkazu do bufora.
Dekodowanie rozkazu (Df). Określenie kodu operacji i specyfikatorów argumentu.
Obliczanie argumentów (CO). Obliczenie efektywnego adresu każdego argumentu źródłowego. Może to obejmować obliczanie adresu z przesunięciem, adresu rejestrowego pośredniego, adresu pośredniego lub innych form.
Pobieranie argumentów (FO). Pobranie każdego argumentu z pamięci. Argumenty w rejestrach nie muszą być pobierane.
Wykonanie rozkazu (El). Przeprowadzenie wskazanej operacji i przechowanie wyniku, jeśli taki jest, w ustalonej lokacji docelowej.
Zapisanie argumentu (WO). Zapisanie wyniku w pamięci.

## Slide 83
Przy takiej dekompozycji czas trwania różnych etapów może być zbliżony.
Dla celów dyskusji przyjmijmy, że czasy te są równe. Przy takim założeniu, jak pokazano na rys. 11.12, stosując 6-etapowy potok zmniejsza się czas wykonywania 9 rozkazów z 54 jednostek czasu do 14.

## Slide 85
Poczyńmy kilka komentarzy. Na rysunku przyjęliśmy, że każdy rozkaz przechodzi przez wszystkie 6 etapów potoku. Nie zawsze tak jest. Na przykład rozkaz ładowania nie wymaga etapu WO. Dla uproszczenia zakłada się jednak, że każdy rozkaz wymaga 6 etapów. Zakłada się również, że wszystkie etapy mogą być realizowane równolegle. W szczególności przyjmuje się, że nie występują konflikty dostępu do pamięci. Na przykład etapy FI, FO i WO zawierają odniesienia do pamięci. Na wykresie założono, że wszystkie te odniesienia mogą następować jednocześnie. W większości systemów pamięci nie jest to możliwe. Jednak pożądana wartość może się znajdować w pamięci podręcznej lub też etapy FO czy WO mogą nie być realizowane. Wobec tego w większości przypadków konflikty dostępu do pamięci nie spowodują spowolnienia potoku.

## Slide 86
Poprawę wydajności ogranicza kilka innych czynników. Jeśli czasy trwania 6 etapów nie są równe, na różnych etapach wystąpi pewne oczekiwanie, podobne do wykazanego w przypadku potoku 2-etapowego. Inną trudność stanowi rozkaz rozgałęzienia warunkowego, który może unieważnić kilka pobranych rozkazów. Podobnym nieprzewidywalnym zdarzeniem jest przerwanie.
…