## Slide 1
Wejście-wyjście

## Slide 2
Obok procesora i zespołu modułów pamięci trzecim kluczowym elementem systemu komputerowego jest zespół modułów wejścia-wyjścia. Każdy moduł jest dołączony do magistrali systemowej lub centralnego przełącznika i steruje jednym lub wieloma urządzeniami peryferyjnymi. Moduł wejścia-wyjścia nie jest po prostu złączem mechanicznym służącym do połączenia urządzenia z magistralą systemową. Zawiera on pewną „inteligencję", to znaczy układy logiczne umożliwiające komunikację między urządzeniem peryferyjnym a magistralą.

## Slide 3
Dlaczego nie łączy się urządzeń peryferyjnych bezpośrednio z magistralą systemową?
Przyczyny są następujące:

## Slide 4
Istnieje znaczna różnorodność urządzeń peryferyjnych, różniących się sposobem pracy. Byłoby niepraktyczne wbudowywanie niezbędnych układów logicznych do procesora w celu umożliwienia sterowania tak szerokim zakresem urządzeń.
Szybkość transferu (przesyłania) danych do/z urządzeń peryferyjnych jest o wiele mniejsza niż w przypadku pamięci czy procesora. Jest więc niepraktyczne wykorzystywanie szybkiej magistrali systemowej do bezpośredniego komunikowania się z urządzeniami peryferyjnymi.

## Slide 5
Urządzenia peryferyjne wykorzystują często inne formaty danych i długości słowa niż komputery, do których są dołączone. Potrzebny jest więc moduł wejścia-wyjścia. Moduł ten gra dwie role (rys. 6.1):
  Interfejsu z procesorem i z pamięcią poprzez magistralę systemową lub centralnego przełącznika.
  Interfejsu z jednym lub wieloma urządzeniami peryferyjnymi przez dostosowanie łącza danych.

## Slide 7
URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

## Slide 8
System komputerowy pozbawiony wejścia i wyjścia jest bezużyteczny. Operacje wejścia-wyjścia są realizowane za pomocą szerokiego asortymentu urządzeń zewnętrznych, które umożliwiają wymianę danych między otoczeniem zewnętrznym a komputerem. Urządzenie zewnętrzne współpracuje z komputerem poprzez łącze z modułem wejścia-wyjścia (rys. 6.1). Łącze jest używane do wymiany sygnałów sterowania i stanu oraz danych między modułem wejścia-wyjścia a urządzeniem zewnętrznym. Urządzenie zewnętrzne połączone z modułem wejścia-wyjścia jest często określane jako urządzenie peryferyjne.

## Slide 9
Możemy sklasyfikować urządzenia zewnętrzne na trzy kategorie:
Przeznaczone do odczytywania przez człowieka. Odpowiednie do komunikowania się z użytkownikiem komputera.
Przeznaczone do odczytywania przez maszynę. Odpowiednie do komunikowania się ze sprzętem.
Komunikacyjne. Odpowiednie do komunikowania się z odległymi urządzeniami.

## Slide 10
Przykładami urządzeń przeznaczonych dla człowieka są terminale wizyjne (ang. video display terminal - VDT) i drukarki. Przykładami urządzeń przeznaczonych dla maszyny są dyski magnetyczne, systemy taśmowe oraz czujniki i urządzenia wykonawcze wykorzystywane w robotach. Zauważmy, że tu traktujemy systemy dyskowe i taśmowe jako urządzenia wejścia -wyjścia, podczas gdy w innych rozważaniach uważaliśmy je za urządzenia pamięci. Z funkcjonalnego punktu widzenia urządzenia te stanowią część hierarchii pamięci i dlatego dyskutowanie ich w ramach omawiania pamięci jest właściwe. Ze strukturalnego punktu widzenia urządzenia te są sterowane przez moduły wejścia-wyjścia.

## Slide 11
Urządzenia komunikacyjne umożliwiają komputerowi wymianę danych z odległymi urządzeniami, które mogą być urządzeniami przeznaczonymi dla człowieka, jak terminale, urządzeniami przeznaczonymi dla maszyny lub nawet innymi komputerami.

## Slide 12
W bardzo ogólnym ujęciu, natura urządzenia zewnętrznego jest pokazana na rys. 6.2. Interfejs z modułem wejścia-wyjścia ma postać sygnałów sterowania, stanu i danych.
Dane mają postać zespołu bitów przeznaczonych do wysłania lub odbieranych z modułu wejścia-wyjścia.
Sygnały sterujące określają funkcję, jaką ma pełnić urządzenie, np. wysłać dane do modułu wejścia-wyjścia (WEJŚCIE lub ODCZYT), przyjąć dane z modułu wejścia-wyjścia (WYJŚCIE lub ZAPIS), poinformować o stanie lub wykonać pewne funkcje sterujące właściwe dla danego urządzenia (np. ustawić głowicę dysku).
Sygnały stanu wskazują stan urządzenia. Przykładami są GOTOWOŚĆ/BRAK GOTOWOŚCI (READY/ NOT READY), wskazujące, czy urządzenie jest gotowe do przesyłania danych.

## Slide 14
Logiczne układy sterowania związane z urządzeniem sterują jego pracą w odpowiedzi na polecenia płynące z modułu wejścia-wyjścia.
Przetwornik dokonuje konwersji danych z postaci elektrycznej na inną formę energii w przypadku wyjścia, zaś z innych form na elektryczną podczas wejścia. Zwykle z przetwornikiem jest związany bufor umożliwiający czasowe przechowywanie danych przenoszonych między modułem wejścia-wyjścia a otoczeniem zewnętrznym; bufor ten ma zwykle rozmiar 8-16 bitów.

## Slide 15
Klawiatura/monitor
Najbardziej powszechnym środkiem współpracy między komputerem a użytkownikiem jest zespół klawiatura/monitor. Użytkownik wprowadza dane za pomocą klawiatury. Dane wejściowe są następnie transmitowane do komputera i mogą być również zobrazowane na monitorze. Monitor pokazuje również dane dostarczane przez komputer.

## Slide 16
Podstawową wymienianą jednostką jest znak. Z każdym znakiem wiąże się kod, zwykle o długości 7 do 8 bitów.
Najczęściej używanym kodem jest kod 7- bitowy nazywany ASCII (skrót od American Standard Code for Information Interchange - amerykański kod standardowy do wymiany informacji), zwany również CCITT Alphabet No 5. Każdy znak w tym kodzie jest reprezentowany przez unikalny 7-bitowy kod binarny; możliwe jest więc reprezentowanie 128 różnych znaków. Znaki kodowane za pomocą ASCII są prawie zawsze przechowywane lub przesyłane po 8 bitów na znak (blok 8 bitów jest określany jako oktet lub bajt). Ósmy bit jest bitem parzystości wykorzystywanym do wykrywania błędów. Bit parzystości znajduje się w pozycji najbardziej znaczącego bitu i dlatego jest symbolizowany jako b8.

## Slide 17
W przypadku wejścia z klawiatury naciśnięcie klawisza przez użytkownika powoduje wygenerowanie sygnału elektrycznego, który jest interpretowany przez przetwornik w klawiaturze i tłumaczony na wzór bitowy odpowiedniego kodu ASCII. Wzór bitowy jest następnie transmitowany do modułu wejścia-wyjścia w komputerze. W samym komputerze tekst może być przechowywany w tym samym kodzie ASCII. W przypadku wyjścia kody ASCII znaków są transmitowane z modułu wejścia-wyjścia do urządzenia zewnętrznego. Przetwornik w tym urządzeniu interpretuje kod i wysyła niezbędne sygnały elektryczne do urządzenia wyjściowego w celu albo wyświetlenia wskazanego znaku, albo wykonania wymaganej funkcji sterującej.

## Slide 18
MODUŁY WEJŚCIA-WYJŚCIA
Działanie modułu

## Slide 19
Moduł wejścia-wyjścia jest składnikiem komputera odpowiedzialnym za sterowanie jednym lub wieloma urządzeniami zewnętrznymi oraz za wymianę danych między tymi urządzeniami a pamięcią główną i/lub rejestrami procesora.
Moduł wejścia-wyjścia musi więc dysponować interfejsem wewnętrznym w stosunku do komputera (z procesorem i pamięcią główną) oraz interfejsem zewnętrznym w stosunku do komputera (z urządzeniem zewnętrznym).

## Slide 20
Główne funkcje modułu wejścia-wyjścia (lub wymagania w stosunku do niego) można podzielić na następujące kategorie:
sterowanie i taktowanie,
komunikacja z procesorem,
komunikacja z urządzeniem,
buforowanie danych,
wykrywanie błędów.

## Slide 21
W dowolnym przedziale czasu procesor może komunikować się z jednym lub wieloma urządzeniami zewnętrznymi według nieprzewidywalnego schematu, zależnie od potrzeb programu w odniesieniu do wejścia lub wyjścia. Zasoby wewnętrzne, takie jak pamięć główna i magistrala systemowa, mogą być wykorzystywane wspólnie przez różne operacje, w tym operacje wejścia-wyjścia danych.
Dlatego właśnie do funkcji wejścia-wyjścia należy sterowanie i taktowanie mające na celu koordynowanie przepływu informacji między zasobami wewnętrznymi a urządzeniami zewnętrznymi.

## Slide 22
Na przykład, sterowanie transferem danych z urządzenia zewnętrznego do procesora może być określone następującą sekwencją kroków:
Procesor żąda od modułu wejścia-wyjścia sprawdzenia stanu dołączonego urządzenia.
Moduł wejścia-wyjścia udziela odpowiedzi o stanie urządzenia.

## Slide 23
Jeśli urządzenie działa i jest gotowe do transmitowania, procesor zgłasza zapotrzebowanie na przesłanie danych, posługując się rozkazem do modułu wejścia-wyjścia.
Moduł wejścia-wyjścia otrzymuje jednostkę danych (np. 8 lub 16 bitów) z urządzenia zewnętrznego.
Dane są przenoszone z modułu wejścia-wyjścia do procesora.

## Slide 24
Jeśli system wykorzystuje magistralę, to każde z oddziaływań między procesorem a modułem wejścia-wyjścia wymaga jednego lub wielu arbitraży magistralowych.
Z tego uproszczonego scenariusza wynika również, że moduł wejścia-wyjścia musi być zdolny do komunikowania się z procesorem i z urządzeniem zewnętrznym.
Komunikacja z procesorem obejmuje:

## Slide 25
Dekodowanie rozkazu.
Moduł wejścia-wyjścia przyjmuje rozkazy od procesora. Rozkazy te są na ogół wysyłane w postaci sygnałów na magistrali sterowania. Na przykład moduł wejścia-wyjścia napędu dysku może akceptować następujące rozkazy: CZYTAJ SEKTOR, ZAPISZ SEKTOR, ZNAJDŹ numer ścieżki i SKANUJ rekord ID. Każdy z dwóch ostatnich rozkazów zawiera parametr, który jest przesyłany magistralą danych.

## Slide 26
Przesyłanie danych. Dane są wymieniane między modułem wejścia-wyjścia a procesorem poprzez magistralę danych.
Przesyłanie informacji o stanie. Ponieważ urządzenia peryferyjne są powolne, ważna jest znajomość stanu modułu wejścia-wyjścia. Jeśli na przykład moduł wejścia-wyjścia jest proszony o przesłanie danych do procesora (odczyt), może on nie być gotowy do tego, ponieważ pracuje jeszcze nad poprzednim rozkazem wejścia-wyjścia. Fakt ten może być przedstawiony za pomocą sygnału stanu. Zwykłymi sygnałami stanu są sygnały zajętości i gotowości. Mogą też występować sygnały informujące o różnych warunkach błędu.

## Slide 27
Rozpoznawanie adresu.
Podobnie jak słowa w pamięci, również każde urządzenie wejścia-wyjścia ma swój adres. Moduł wejścia-wyjścia musi więc rozpoznawać unikatowy adres każdego spośród urządzeń peryferyjnych, którym steruje.

## Slide 28
Moduł wejścia-wyjścia musi również komunikować się z urządzeniem. Komunikacja
ta obejmuje rozkazy, informacje o stanie i dane (rys. 6.2).

## Slide 29
Podstawowym zadaniem modułu wejścia-wyjścia jest buforowanie danych. Potrzeba tej funkcji jasno wynika z tabeli 6.2. Podczas gdy szybkość transferu danych z (i do) pamięci głównej oraz procesora jest całkiem duża, w przypadku większości urządzeń peryferyjnych jest ona o rzędy wielkości mniejsza. Dane nadchodzące z pamięci głównej są przesyłane do modułu wejścia-wyjścia w postaci zwartego pakietu. Są one buforowane w module wejścia-wyjścia, a następnie wysyłane do urządzenia peryferyjnego z szybkością dostosowaną do tego urządzenia.

## Slide 31
Przy przesyłaniu w przeciwnym kierunku dane są buforowane, żeby nie angażować pamięci w operację powolnego transferu. Moduł wejścia-wyjścia musi więc móc pracować zarówno z szybkością urządzenia, jak i z szybkością pamięci.

## Slide 32
Moduł wejścia-wyjścia jest często odpowiedzialny za wykrywanie błędów oraz za informowanie o nich procesora. Jedna z klas błędów obejmuje defekty mechaniczne i elektryczne występujące w urządzeniu (np. uszkodzenie papieru, niewłaściwa ścieżka dysku). Do innej klasy należą niezamierzone zmiany wzoru bitowego danych transmitowanych z urządzenia do modułu wejścia-wyjścia.
Do wykrywania błędów transmisji często jest używana pewna postać kodu detekcyjnego. Typowym przykładem jest używanie bitu parzystości towarzyszącego każdemu znakowi danych. Na przykład kod znaku ASCII zajmuje 7 bitów w bajcie. Bit ósmy jest ustalany na podstawie tego, czy suma wszystkich jedynek w bajcie jest parzysta, czy nieparzysta. Po odebraniu bajta moduł wejścia-wyjścia sprawdza parzystość w celu stwierdzenia, czy wystąpił błąd.

## Slide 33
Struktura modułu wejścia-wyjścia
Moduły wejścia-wyjścia różnią się znacznie pod względem złożoności oraz liczby kontrolowanych urządzeń zewnętrznych. Możemy tu przedstawić jedynie bardzo ogólny model. Na rysunku 6.3 jest przedstawiony ogólny schemat blokowy modułu wejścia-wyjścia.

## Slide 35
Moduł jest połączony z resztą komputera za pomocą zespołu linii sygnałowych (np. magistrali systemowej). Dane przenoszone do (i z) modułu są buforowane w jednym lub w wielu rejestrach danych. Może też występować jeden lub wiele rejestrów stanu, które dostarczają bieżącej informacji o stanie. Rejestr stanu może również funkcjonować jako rejestr sterowania, akceptujący szczegółową informację sterowania pochodzącą z procesora. Układy logiczne wewnątrz modułu współpracują z procesorem poprzez zespół linii sterowania.

## Slide 36
Są one wykorzystywane przez procesor do wydawania rozkazów modułowi wejścia-wyjścia. Niektóre linie sterowania mogą być używane przez moduł wejścia-wyjścia (np. do przekazywania sygnałów arbitrażowych oraz określających stan). Moduł musi również rozpoznawać i generować adresy urządzeń, którymi steruje. Każdy moduł wejścia-wyjścia ma unikatowy adres lub, jeśli kontroluje więcej niż jedno urządzenie zewnętrzne, unikatowy zespół adresów. Moduł wejścia-wyjścia zawiera też układy logiczne dostosowane do interfejsów z każdym sterowanym urządzeniem.

## Slide 37
Moduł wejścia-wyjścia funkcjonuje tak, żeby procesor mógł postrzegać szeroki zakres różnorodnych urządzeń zewnętrznych w prosty sposób. Istnieje wiele możliwości, którymi może dysponować moduł. Moduł wejścia-wyjścia może ukrywać szczegóły dotyczące taktowania, formatowania i działania elektromechanicznego urządzenia zewnętrznego, dzięki czemu procesor może się posługiwać prostymi rozkazami odczytu i zapisu, ewentualnie otwarcia i zamknięcia pliku. W najprostszej formie moduł wejścia-wyjścia może pozostawić wiele pracy dotyczącej sterowania urządzeniem (np. przewijanie taśmy) w gestii procesora.

## Slide 38
Moduł wejścia-wyjścia, który przejmuje większość obciążenia szczegółowym przetwarzaniem, mający wysoki poziom priorytetu w stosunku do procesora, jest zwykle określany jako kanał wejścia-wyjścia lub procesor wejścia-wyjścia. Moduł wejścia-wyjścia, który jest całkiem prymitywny i wymaga szczegółowego sterowania, jest zwykle określany jako sterownik wejścia-wyjścia lub sterownik urządzenia. Sterowniki wejścia-wyjścia powszechnie występują w mikrokomputerach, podczas gdy kanały wejścia-wyjścia są wykorzystywane w dużych komputerach, natomiast w minikomputerach występuje mieszanina modułów.

## Slide 39
PROGRAMOWANE WEJŚCIE-WYJŚCIE

## Slide 40
Istnieją trzy sposoby realizacji operacji wejścia-wyjścia.
W przypadku programowanego wejścia-wyjścia, dane są wymieniane między procesorem a modułem wejścia-wyjścia. Procesor wykonuje program, który umożliwia mu bezpośrednie sterowanie operacją wejścia-wyjścia, włącznie z rozpoznawaniem stanu urządzenia, wysyłaniem rozkazu odczytu lub zapisu oraz transferem danych.

## Slide 41
Gdy procesor wydaje rozkaz modułowi wejścia-wyjścia, musi poczekać na zakończenie operacji wejścia-wyjścia. Jeśli procesor jest szybszy niż moduł wejścia-wyjścia, oznacza to stratę czasu procesora.
W przypadku wejścia-wyjścia sterowanego przerwaniami procesor wydaje rozkaz wejścia-wyjścia, po czym wykonuje inne rozkazy, co z kolei ulega przerwaniu przez moduł wejścia-wyjścia, gdy zakończył on swoją pracę. Zarówno w przypadku programowanego wejścia-wyjścia, jak i sterowanego przerwaniami procesor jest odpowiedzialny za pobieranie danych z pamięci głównej (wyjście) oraz zapisywanie ich w tej pamięci (wejście).

## Slide 42
Alternatywne rozwiązanie to bezpośredni dostęp do pamięci (ang. direct memory access - DMA). W tym trybie moduł wejścia-wyjścia i pamięć główna wymieniają dane bezpośrednio, bez angażowania procesora.
W tabeli 6.3 są podane zależności dotyczące tych trzech metod.

## Slide 44
Przegląd
Gdy procesor realizuje program i napotyka instrukcję odnoszącą się do wejścia-wyjścia, wykonuje tę instrukcję przez wydanie rozkazu odpowiedniemu modułowi wejścia-wyjścia. W przypadku programowanego wejścia-wyjścia moduł wejścia-wyjścia wykona wymagane działanie, a następnie ustawi odpowiednie bity w rejestrze stanu wejścia-wyjścia (rys. 6.3).

## Slide 46
Moduł wejścia-wyjścia nie podejmuje dalszych działań alarmujących procesor. W szczególności nie przerywa pracy procesora. Tak więc do procesora należy okresowe sprawdzanie stanu modułu wejścia-wyjścia i stwierdzenie, że operacja została zakończona.
Aby wyjaśnić działanie programowanego wejścia-wyjścia, rozpatrzymy je najpierw z punktu widzenia rozkazów wejścia-wyjścia wydawanych przez procesor modułowi wejścia-wyjścia, a następnie z punktu widzenia instrukcji wejścia-wyjścia wykonywanych przez procesor.

## Slide 47
Rozkazy wejścia-wyjścia
W celu wykonania instrukcji odnoszącej się do wejścia-wyjścia procesor podaje adres określający moduł wejścia-wyjścia i urządzenie zewnętrzne oraz rozkaz wejścia-wyjścia. Istnieją cztery rodzaje rozkazów wejścia-wyjścia, które może otrzymać moduł wejścia-wyjścia adresowany przez procesor. Są one sklasyfikowane jako sterowanie, test, odczyt i zapis.

## Slide 48
Rozkaz sterowania jest stosowany w celu aktywowania (uruchomienia) urządzenia peryferyjnego i przekazania mu, co ma robić. Na przykład pamięć taśmowa może otrzymać rozkaz przewinięcia lub przesunięcia się do przodu o jeden rekord. Rozkazy te są dopasowane do określonego typu urządzenia peryferyjnego.

## Slide 49
Rozkaz odczytu skłania moduł wejścia-wyjścia do pobrania danych z urządzenia peryferyjnego oraz umieszczenia ich w wewnętrznym buforze (określonym na rys. 6.3 jako rejestr danych). Procesor może następnie uzyskać dane, domagając się, żeby moduł wejścia-wyjścia umieścił je na szynie danych. Odwrotnie, rozkaz zapisu zmusza moduł wejścia-wyjścia do pobrania danych (bajta lub słowa) z szyny danych i następnie do przekazania ich do urządzenia peryferyjnego.

## Slide 51
Rozkaz testowania jest stosowany w celu zbadania różnych warunków stanu związanych z modułem wejścia-wyjścia i jego urządzeniami peryferyjnymi.
Procesor może chcieć wiedzieć, czy potrzebne urządzenie peryferyjne jest zasilane i dostępne do wykorzystania. Może także chcieć wiedzieć, czy ostatnia operacja wejścia-wyjścia została zakończona i czy wystąpiły jakieś błędy.

## Slide 52
Na rysunku 6.4a jest pokazany przykład użycia programowanego wejścia-wyjścia do wczytania bloku danych z urządzenia peryferyjnego (np. rekordu z taśmy) do pamięci. Dane są wczytywane słowo (np. 16 bitów) po słowie. Po wczytaniu każdego słowa procesor musi pozostawać w cyklu sprawdzania stanu do momentu, aż stwierdzi, że słowo jest osiągalne w rejestrze danych modułu wejścia-wyjścia. Z tego opisu wynika główna wada tej techniki: jest to proces czasochłonny, angażujący bez potrzeby procesor.

## Slide 55
Instrukcje wejścia-wyjścia

## Slide 56
W przypadku programowanego wejścia-wyjścia występuje ścisła odpowiedniość między instrukcjami dotyczącymi wejścia-wyjścia pobieranymi przez procesor z pamięci a rozkazami wejścia-wyjścia wydawanymi przez procesor modułowi wejścia-wyjścia w celu wykonania instrukcji. To znaczy, że instrukcje są z łatwością odwzorowywane na rozkazy wejścia-wyjścia i często występuje prosta zależność jeden do jednego. Forma instrukcji zależy od sposobu adresowania urządzenia zewnętrznego.

## Slide 57
Zwykle mamy do czynienia z wieloma urządzeniami wejścia-wyjścia połączonymi z systemem poprzez moduły wejścia-wyjścia. Każde urządzenie otrzymuje unikatowy identyfikator lub adres. Gdy procesor wydaje rozkaz wejścia-wyjścia, zawiera on adres potrzebnego urządzenia. Wobec tego każdy moduł wejścia-wyjścia musi interpretować linie adresowe w celu stwierdzenia, czy rozkaz go dotyczy.

## Slide 58
Jeśli procesor, pamięć główna oraz wejście-wyjście używają wspólnej magistrali, możliwe są dwa tryby adresowania: odwzorowany w pamięci i izolowany.
W przypadku wejścia-wyjścia odwzorowanego w pamięci ta sama przestrzeń adresowa jest przeznaczona dla komórek pamięci i urządzeń wejścia-wyjścia. Procesor traktuje rejestry stanu i rejestry danych modułów wejścia-wyjścia jako komórki pamięci i wykorzystuje takie same instrukcje maszynowe w celu uzyskania dostępu zarówno do pamięci, jak i do urządzeń wejścia-wyjścia. Na przykład, za pomocą 10 linii adresu możliwe jest obsługiwanie łącznie 1024 komórek pamięci i adresów wejścia-wyjścia, w dowolnej kombinacji.

## Slide 59
W przypadku wejścia-wyjścia odwzorowanego w pamięci w magistrali potrzebna jest tylko jedna linia odczytu i jedna linia zapisu. Alternatywnie, magistrala może być wyposażona w linie odczytu i zapisu pamięci oraz linie rozkazów wejścia i wyjścia. Wówczas linia rozkazu określa, czy adres odnosi się do komórki pamięci, czy do urządzenia wejścia-wyjścia. Pełny zakres adresów może być osiągalny dla obu. Za pomocą 10 linii adresu system może teraz obsłużyć zarówno 1024 komórki pamięci, jak i 1024 adresy wejścia-wyjścia. Ponieważ przestrzeń adresowa wejścia-wyjścia jest odizolowana od przestrzeni adresowej pamięci, rozwiązanie takie jest określane jako izolowane wejście-wyjście.

## Slide 60
WEJŚCIE-WYJŚCIE STEROWANE PRZERWANIAMI

## Slide 61
W przypadku programowanego wejścia-wyjścia problemem jest to, że procesor musi długo czekać, aż potrzebny moduł wejścia-wyjścia będzie gotowy do odbioru lub transmisji danych. Podczas oczekiwania procesor musi powtarzać badanie stanu modułu wejścia-wyjścia. W rezultacie wydajność całego systemu ulega poważnej degradacji.

## Slide 62
Alternatywą dla procesora jest wydanie modułowi rozkazu wejścia-wyjścia, a następnie przejście do innej użytecznej pracy. Moduł wejścia-wyjścia może przerwać pracę procesora żądaniem obsługi, gdy jest już gotów do wymiany z nim danych. Wówczas procesor dokonuje transferu danych, po czym wraca do poprzedniego przetwarzania.

## Slide 63
Rozważmy, jak to funkcjonuje - najpierw z punktu widzenia modułu wejścia-wyjścia. W przypadku wejścia moduł wejścia-wyjścia otrzymuje od procesora rozkaz CZYTAJ. Następnie moduł wejścia-wyjścia przystępuje do odczytania danych ze stowarzyszonego urządzenia peryferyjnego. Gdy dane znajdują się już w rejestrze danych modułu, sygnalizuje on procesorowi przerwanie poprzez linię sterowania. Następnie moduł czeka, aż procesor zażąda danych. Gdy żądanie zostanie zgłoszone, moduł umieszcza dane na magistrali danych, po czym jest gotowy do innej operacji wejścia-wyjścia.

## Slide 64
Z punktu widzenia procesora działanie w przypadku wejścia jest następujące. Procesor wydaje rozkaz CZYTAJ. Następnie przechodzi do innej czynności (może on jednocześnie realizować kilka różnych programów). Na końcu każdego cyklu rozkazu procesor sprawdza, czy nie nastąpiło przerwanie (rys. 3.9).
Gdy następuje przerwanie ze strony modułu wejścia-wyjścia, procesor zachowuje kontekst bieżącego programu (np. zawartości licznika programu i rejestrów procesora) i przetwarza przerwanie. W tym przypadku procesor odczytuje słowo danych z modułu wejścia-wyjścia i kieruje je do pamięci. Następnie odnawia kontekst programu, nad którym pracował (lub jakiś inny program), i wznawia pracę.

## Slide 66
Na rysunku 6.4b jest pokazane wykorzystanie wejścia-wyjścia sterowanego przerwaniami do wczytania bloku danych. Porównajmy to z rys. 6.4a. Wejście-wyjście sterowane przerwaniami jest wydajniejsze niż programowane, ponieważ jest tu eliminowane zbędne oczekiwanie. Jednak wejście-wyjście sterowane przerwaniami nadal zużywa dużo czasu procesora, ponieważ każde słowo danych przechodzące z pamięci do modułu wejścia-wyjścia lub z modułu wejścia-wyjścia do pamięci musi przechodzić przez procesor.

## Slide 68
Przetwarzanie przerwań
Rozważmy bardziej szczegółowo rolę procesora w operacjach wejścia-wyjścia. Wystąpienie przerwania wyzwala szereg zdarzeń zarówno w sprzęcie, jak i w programach. Typową sekwencję zdarzeń widać na rys. 6.6.

## Slide 70
Gdy urządzenie wejścia-wyjścia kończy operację wejścia-wyjścia, ma miejsce następująca sekwencja zdarzeń sprzętowych:
Urządzenie wysyła do procesora sygnał przerwania.
Procesor kończy wykonywanie bieżącego rozkazu przed odpowiedzią na przerwanie, co widać na rys. 3.9.

## Slide 71
Procesor sprawdza, czy nastąpiło przerwanie, stwierdza jego wystąpienie i wysyła sygnał potwierdzenia do urządzenia, które zażądało przerwania. Potwierdzenie to pozwala urządzeniu na usunięcie swojego sygnału przerwania.
Procesor musi się teraz przygotować do przeniesienia sterowania do procedury przerwania. Najpierw musi zachować informację niezbędną do wznowienia bieżącego programu w punkcie jego przerwania.

## Slide 72
Minimalną wymaganą informacją jest
stan procesora, zawarty w rejestrze określanym jako słowo stanu programu (ang. program status word - PSW), oraz
lokalizacja następnego rozkazu przewidzianego do wykonania, która jest zawarta w liczniku programu. Informacja ta może być przekazana na stos sterowania systemu.

## Slide 73
Procesor ładuje teraz do licznika rozkazów pierwszą pozycję programu obsługi przerwań, który odpowiada zgłoszonemu przerwaniu. Zależnie od architektury komputera i rozwiązania systemu operacyjnego może to być pojedynczy program, jeden dla każdego rodzaju przerwania, lub jeden dla każdego urządzenia i każdego typu przerwania. Jeśli występuje więcej niż jedna procedura obsługi przerwania, to procesor musi zdecydować, którą należy uruchomić. Informacja ta może być zawarta w oryginalnym sygnale przerwania lub też procesor może być zmuszony zwrócić się do urządzenia zgłaszającego przerwanie, aby w odpowiedzi uzyskać tę informację.

## Slide 74
Gdy licznik rozkazów został załadowany, procesor przechodzi do następnego cyklu rozkazu, który rozpoczyna się od pobrania rozkazu. Ponieważ pobieranie rozkazów jest zdeterminowane przez zawartość licznika rozkazów, w wyniku tego sterowanie zostaje przeniesione do programu obsługi przerwań. Wynikiem realizowania tego programu są następujące operacje:

## Slide 75
W tym punkcie zawartość licznika rozkazów oraz słowo stanu programu związane z przerwanym programem zostały zachowane na stosie systemowym. Są jednak również i inne informacje, które mogą być traktowane jako część „stanu" wykonywanego programu. W szczególności zachowania wymaga zawartość rejestrów procesora, ponieważ rejestry te mogą być wykorzystywane przez program obsługi przerwań. Wszystkie te wartości oraz inne informacje o stanie muszą być zachowane.

## Slide 76
Zwykle działanie programu obsługi przerwań rozpoczyna się od zapisania na stosie zawartości wszystkich rejestrów. W tym przypadku program użytkownika został przerwany po instrukcji zawartej w pozycji N. Zawartość wszystkich rejestrów oraz adres następnego rozkazu (N + 1) są umieszczane na stosie. Wskaźnik wierzchołka stosu jest aktualizowany, aby wskazywał nowy wierzchołek, a licznik rozkazów jest aktualizowany, aby wskazywał początek procedury obsługi przerwania.

## Slide 77
Program obsługi przerwania może teraz przystąpić do przetwarzania przerwania. Obejmuje to zbadanie informacji stanu odnoszącej się do operacji wejścia-wyjścia lub innego zdarzenia, które spowodowało przerwanie. Może także obejmować wysłanie dodatkowych rozkazów lub potwierdzeń do urządzenia wejścia-wyjścia.
Gdy przetwarzanie przerwania jest zakończone, zachowane wartości rejestrów są pobierane ze stosu i wprowadzane do rejestrów.
Ostatnim działaniem jest odnowienie słowa stanu programu i licznika rozkazów na podstawie wartości ze stosu. W rezultacie następny rozkaz do realizacji będzie pochodził z uprzednio przerwanego programu.

## Slide 78
Zauważmy, że ważne jest zachowanie wszystkich informacji stanu dotyczących przerwanego programu w celu jego późniejszego przywrócenia. Dzieje się tak dlatego, że przerwanie nie jest procedurą wywołaną z tego programu. Przerwanie może wystąpić w dowolnym czasie, a więc w dowolnym punkcie realizacji programu użytkownika. Jego wystąpienie jest nieprzewidywalne.

## Slide 79
Problemy projektowania
Przy wdrażaniu wejścia-wyjścia sterowanego przerwaniami występują dwa problemy projektowe.
Po pierwsze, jeżeli prawie zawsze występuje wiele modułów wejścia-wyjścia, to w jaki sposób procesor określa, które urządzenie wysłało przerwanie?
Po drugie, jeśli wystąpiło wiele przerwań, to w jaki sposób procesor decyduje, które z nich ma być przetwarzane?

## Slide 80
Rozważmy najpierw sposób identyfikacji urządzenia. Wykorzystywane są zwykle cztery kategorie metod:
wiele linii przerwań,
odpytywanie za pomocą oprogramowania,
odpytywanie za pomocą sprzętu (łańcuchowe, wektorowe),
arbitraż za pomocą magistrali (wektorowy).

## Slide 81
Najprostszym podejściem do problemu jest wprowadzenie wielu linii przerwań między procesorem a modułami wejścia-wyjścia. Jest jednak niepraktyczne poświęcanie więcej niż kilku linii magistrali lub końcówek procesora na linie przerwań.
W rezultacie, nawet jeśli występuje wiele linii przerwań, to jest prawdopodobne, że do każdej linii będzie dołączonych wiele modułów wejścia-wyjścia. Wobec tego w odniesieniu do każdej linii będzie musiała być zastosowana jedna z trzech pozostałych metod.

## Slide 82
Jedną z możliwości jest odpytywanie za pomocą oprogramowania. Gdy procesor wykrywa przerwanie, przeskakuje do procedury obsługi przerwania, której zadaniem jest odpytanie każdego modułu wejścia-wyjścia w celu stwierdzenia, który moduł spowodował przerwanie. Odpytywanie może być przeprowadzone za pomocą oddzielnej linii sterowania (np. TEST I/O). W tym przypadku procesor wzbudza TEST I/O i umieszcza adres określonego modułu wejścia- wyjścia na liniach adresu. Moduł wejścia-wyjścia odpowiada pozytywnie, jeśli wysłał przerwanie.
Alternatywnie, każdy moduł wejścia-wyjścia może zawierać adresowalny rejestr stanu. Procesor odczytuje wtedy rejestr stanu każdego modułu wejścia-wyjścia w celu zidentyfikowania modułu przerywającego. Gdy właściwy moduł jest zidentyfikowany, procesor przeskakuje do procedury obsługi urządzenia właściwej dla tego urządzenia.

## Slide 83
Wadą odpytywania za pomocą oprogramowania jest jego czasochłonność.
Bardziej wydajną metodą jest wykorzystanie rozwiązania łańcuchowego, które w istocie jest odpytywaniem za pomocą sprzętu. Wszystkie moduły wejścia-wyjścia są połączone ze wspólną linią żądania przerwania. Linia potwierdzenia przerwania przechodzi łańcuchowo przez moduły. Gdy procesor wykrywa przerwanie, wysyła potwierdzenie przerwania.

## Slide 84
Sygnał ten przechodzi przez kolejne moduły wejścia-wyjścia, aż natrafi na moduł żądający przerwania. Moduł ten zwykle odpowiada przez umieszczenie słowa na liniach danych. Słowo to jest określane jako wektor i jest albo adresem, albo innym unikatowym identyfikatorem modułu wejścia-wyjścia.
W każdym przypadku procesor wykorzystuje wektor jako znacznik procedury obsługi odpowiedniego urządzenia. Zapobiega to konieczności wykonywania najpierw ogólnej procedury obsługi przerwania. Metoda ta jest nazywana przerwaniem wektorowym.

## Slide 85
Istnieje jeszcze inna metoda wykorzystująca przerwanie wektorowe. Jest nią arbitraż za pomocą magistrali. W tym przypadku zanim moduł wejścia-wyjścia pobudzi linię zapotrzebowania na przerwanie, musi najpierw przejąć sterowanie magistralą. Wobec tego w określonym momencie tylko jeden moduł może pobudzić linię. Gdy procesor wykrywa przerwanie, odpowiada, posługując się linią potwierdzenia przerwania. Moduł żądający przerwania umieszcza następnie swój wektor na liniach danych.

## Slide 86
Wymienione wyżej metody służą do identyfikacji modułu żądającego przerwania. Umożliwiają one również przypisywanie priorytetów, jeśli więcej niż jedno urządzenie domaga się obsługi przerwania. W przypadku wielu linii procesor po prostu wybiera linię przerwania o najwyższym priorytecie. Przy wykorzystaniu odpytywania za pomocą oprogramowania priorytet wynika z kolejności odpytywania modułów. Podobnie kolejność modułów w łańcuchu wyznacza ich priorytet.

## Slide 87
Wady programowanego i sterowanego przerwaniami wejścia-wyjścia

## Slide 88
Wejście-wyjście sterowane przerwaniami, chociaż jest bardziej efektywne niż proste programowane wejście-wyjście, nadal wymaga aktywnej interwencji procesora przy przesyłaniu danych między pamięcią a modułem wejścia-wyjścia, a każdy transfer danych musi wędrować drogą wiodącą przez procesor.

## Slide 89
Zatem obie te formy wejścia-wyjścia mają dwie nieodłączne wady:
Szybkość transferu wejścia-wyjścia jest ograniczana szybkością, z jaką procesor może testować i obsługiwać urządzenie.
Procesor jest zajęty zarządzaniem przesyłaniem z wejścia i na wyjście; w przypadku każdego takiego transferu musi być wykonana pewna liczba rozkazów (patrz np. rys. 6.4).

## Slide 91
Między tymi niedogodnościami występuje pewna wymienność. Rozważmy transfer bloku danych. W przypadku prostego programowanego wejścia-wyjścia, procesor jest przypisany określonemu zadaniu i może przenosić dane ze stosunkowo dużą szybkością, kosztem rezygnacji z innych zadań. Wejście-wyjście sterowane przerwaniami uwalnia do pewnego stopnia procesor, kosztem szybkości przesyłania. Niezależnie od tego obie metody mają ujemny wpływ zarówno na pracę procesora, jak i na szybkość transferu z wejścia i na wyjście.
Gdy muszą być przenoszone duże ilości danych, wymagana jest bardziej efektywna metoda: bezpośredni dostęp do pamięci (DMA).

## Slide 92
Działanie DMA
Bezpośredni dostęp do pamięci wymaga dodatkowego modułu na magistrali systemowej. Moduł DMA (rys. 6.11) może „udawać" procesor i w rzeczywistości przejmować od procesora sterowanie systemem. Metoda ta działa następująco.
Gdy procesor życzy sobie odczytania lub zapisu bloku danych, wydaje rozkaz modułowi DMA, wysyłając mu następujące informacje:

## Slide 93
czy wymagany jest odczyt, czy zapis;
adres niezbędnego urządzenia wejścia-wyjścia;
adres początkowej komórki pamięci przewidzianej do odczytania lub do zapisania;
liczbę słów, które mają być odczytane lub zapisane.

## Slide 95
Procesor następnie kontynuuje inne prace. Zleca tę operację wejścia-wyjścia modułowi DMA i moduł ten zatroszczy się o nią. Moduł DMA przenosi cały blok danych, słowo po słowie, bezpośrednio z (lub do) pamięci, bez przechodzenia przez procesor. Gdy transfer jest zakończony, moduł DMA wysyła sygnał przerwania do procesora. Dzięki temu procesor jest angażowany tylko na początku i na końcu transferu (rys. 6.4c).

## Slide 96
Moduł DMA wymaga przejęcia sterowania magistralą w celu przenoszenia danych z (i do) pamięci. W tym celu moduł DMA może używać magistrali tylko wtedy, gdy nie potrzebuje jej procesor, lub może wymusić czasowe zawieszenie operacji procesora. Ta ostatnia metoda jest bardziej powszechna i jest określana jako wykradanie cyklu, ponieważ w wyniku tego moduł DMA zajmuje cykl magistrali.