## Slide 1
Pamięć komputera

## Slide 2
Pamięć komputera, pozornie prostą koncepcyjnie, cechuje najszerszy zakres rodzajów, technologii, organizacji, wydajności i kosztów w stosunku do pozostałych składników. Nie istnieje jedna technologia, która optymalnie spełniałaby wymagania systemu komputerowego dotyczące pamięci. W rezultacie typowy system komputerowy zawiera hierarchię podsystemów pamięci: niektóre z nich są wewnętrzne w stosunku do systemu (bezpośrednio dostępne dla procesora), a inne zewnętrzne (dostępne dla procesora poprzez moduł wejścia-wyjścia).

## Slide 3
Własności systemów pamięci

## Slide 4
Złożone zagadnienia pamięci komputerowych można opanować łatwiej, jeśli podzieli się systemy pamięciowe według ich podstawowych własności. Najważniejsze z tych własności są wymienione w tabeli 4.1.

## Slide 6
Rozpoczynamy od najłatwiej dostrzegalnego aspektu pamięci: jej położenia. Istnieją pamięci zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne w stosunku do komputera. Pamięć wewnętrzna jest często identyfikowana z pamięcią główną. Są jednak inne formy pamięci wewnętrznej. Procesor wymaga własnej pamięci lokalnej w postaci rejestrów. Ponadto, stanowiąca część procesora jednostka sterująca może również potrzebować własnej pamięci wewnętrznej. Pamięć zewnętrzna składa się z peryferyjnych urządzeń pamięciowych, takich jak pamięci dyskowe i taśmowe, które są dostępne dla procesora poprzez sterowniki wejścia-wyjścia.

## Slide 7
Oczywistą własnością pamięci jest jej pojemność. W przypadku pamięci wewnętrznej jest ona zwykle wyrażana w bajtach (l bajt = 8 bitów) lub w słowach. Powszechnymi długościami słów są: 8, 16 i 32 bity. Pojemność pamięci zewnętrznej jest zwykle wyrażana w bajtach.

## Slide 8
Parametrem związanym z pojemnością jest jednostka transferu (ang. transfer unii). W przypadku pamięci wewnętrznej jednostka transferu jest równa liczbie linii danych doprowadzonych do modułu pamięci i wychodzących z niego. Jest ona często równa długości słowa, ale nie musi tak być. W celu wyjaśnienia tego problemu rozważmy trzy powiązane ze sobą pojęcia dotyczące pamięci wewnętrznej:

## Slide 9
Słowo. „Naturalna" jednostka organizacji pamięci. Zwykle rozmiar słowa jest równy liczbie bitów wykorzystywanych do reprezentowania liczby lub długości rozkazu. Niestety, jest wiele wyjątków. Na przykład jedna technologia wykorzystuje słowa 64-bitowe, jednak liczba całkowita jest reprezentowana za pomocą 24 bitów. Inna technologia ma zdumiewająco różne długości rozkazów, wyrażone jako wielokrotności bajtów, a rozmiar słowa wynosi 32 bity.

## Slide 10
Jednostka adresowalna. W wielu systemach jednostką adresowalną jest słowo. Jednak niektóre systemy umożliwiają adresowanie na poziomie bajtów. W każdym przypadku zależność między długością adresu A a liczbą adresowalnych jednostek N jest następująca: 2^A = N.

## Slide 11
Jednostka transferu. W przypadku pamięci głównej jest to liczba bitów jednocześnie odczytywanych z pamięci lub do niej zapisywanych. Jednostka transferu nie musi być równa słowu lub jednostce adresowalnej. W przypadku pamięci zewnętrznej dane są często przekazywane w jednostkach o wiele większych niż słowo, określanych jako bloki.

## Slide 12
Jedna z najbardziej widocznych różnic między różnymi rodzajami pamięci dotyczy sposobu dostępu do jednostek danych. Można wyróżnić cztery rodzaje dostępu:

## Slide 13
Dostęp sekwencyjny. Pamięć jest zorganizowana za pomocą jednostek danych zwanych rekordami. Dostęp jest możliwy w określonej sekwencji liniowej. Do oddzielania rekordów i do pomocy przy odczycie są wykorzystywane przechowywane informacje adresowe. Odczyt i zapis są wykonywane za pomocą tego samego mechanizmu, przy czym proces ten musi się przenosić z pozycji bieżącej do pozycji pożądanej, przepuszczając i odrzucając każdy rekord pośredni. W rezultacie czas dostępu do różnych rekordów może się bardzo różnić.

## Slide 14
Dostęp bezpośredni. Podobnie jak w przypadku dostępu sekwencyjnego, proces odczytu i zapisu w pamięciach o dostępie bezpośrednim jest realizowany za pomocą tego samego mechanizmu. Jednak poszczególne bloki lub rekordy mają unikatowy adres oparty na lokacji fizycznej. Dostęp jest realizowany przez bezpośredni dostęp do najbliższego otoczenia, po którym następuje sekwencyjne poszukiwanie, liczenie lub oczekiwanie w celu osiągnięcia lokacji finalnej. Jak poprzednio czas dostępu jest zmienny.

## Slide 15
Dostęp swobodny. Każda adresowalna lokacja w pamięci ma unikatowy, fizycznie wbudowany mechanizm adresowania. Czas dostępu do danej lokacji nie zależy od sekwencji poprzednich operacji dostępu i jest stały. Dzięki temu dowolna lokacja może być wybierana swobodnie i jest adresowana i dostępna bezpośrednio. Systemy pamięci głównej wyróżniają się dostępem swobodnym.

## Slide 16
Dostęp skojarzeniowy. Jest to rodzaj dostępu swobodnego, który umożliwia porównywanie i specyficzne badanie zgodności wybranych bitów wewnątrz słowa, przy czym jest to czynione dla wszystkich słów jednocześnie.
Tak więc słowo jest wyprowadzane raczej na podstawie części swojej zawartości niż na podstawie adresu. Podobnie jak w przypadku zwykłych pamięci o dostępie swobodnym, każda lokacja ma własny mechanizm adresowania, a czas dostępu jest stały i niezależny od poprzednich operacji dostępu.

## Slide 17
Z punktu widzenia użytkownika dwiema najważniejszymi własnościami pamięci są pojemność i wydajność. Wykorzystywane są trzy parametry będące miarą wydajności:

## Slide 18
Czas dostępu. W przypadku pamięci o dostępie swobodnym jest to czas niezbędny do zrealizowania operacji odczytu lub zapisu, to znaczy czas od chwili doprowadzenia adresu do chwili zmagazynowania lub udostępnienia danych. W przypadku pamięci o dostępie nieswobodnym czas dostępu jest czasem potrzebnym na umieszczenie mechanizmu odczytu-zapisu w pożądanym miejscu.

## Slide 19
Czas cyklu pamięci. Pojęcie to było pierwotnie stosowane do pamięci o dostępie swobodnym. Czas cyklu składa się z czasu dostępu oraz z dodatkowego czasu, który musi upłynąć, zanim będzie mógł nastąpić kolejny dostęp. Ten dodatkowy czas może być potrzebny dla zaniku sygnałów przejściowych lub do regeneracji danych, jeśli odczyt jest niszczący.

## Slide 20
Szybkość przesyłania (transferu). Jest to szybkość, z jaką dane mogą być wprowadzane do jednostki pamięci lub z niej wyprowadzane. W przypadku pamięci o dostępie swobodnym jest ona równa l/ (czas cyklu). W przypadku pamięci o dostępie nieswobodnym zachodzi następująca zależność:

## Slide 21
Ważne są niektóre własności fizyczne urządzeń do przechowywania danych. W pamięci ulotnej informacja zanika naturalnie lub jest tracona po wyłączeniu zasilania. W pamięci nieulotnej informacja raz zapisana nie zmienia się aż do chwili zamierzonej zmiany; zasilanie elektryczne nie jest niezbędne do zachowania informacji. Powierzchniowe pamięci magnetyczne są nieulotne. Pamięć półprzewodnikowa może być albo ulotna, albo nieulotna. Zawartość pamięci niewymazywalnej nie może być zmieniana, z wyjątkiem wypadku zniszczenia jednostki pamięciowej. Pamięć półprzewodnikowa tego typu jest znana jako pamięć stała (ang. read-only memory - ROM). Z konieczności pamięć niewymazywalna musi być także nieulotna.

## Slide 22
W przypadku pamięci o dostępie swobodnym podstawowym problemem przy projektowaniu jest organizacja. Przez organizację rozumiemy tutaj fizyczne uporządkowanie bitów w celu uformowania słów. Nie zawsze wykorzystywane jest uporządkowanie, które wydaje się oczywiste.

## Slide 23
Hierarchia pamięci
Ograniczenia przy projektowaniu pamięci komputera mogą być podsumowane za pomocą trzech pytań: Ile? Jak szybko? Za ile?

## Slide 24
Pytanie „Ile?" jest wciąż w pewnym stopniu otwarte. Jeśli dysponujemy określoną pojemnością, to z pewnością pojawi się zastosowanie, w którym pojemność ta zostanie wykorzystana. Odpowiedź na pytanie „Jak szybko?" Jeśli w pewnym sensie łatwiejsza. Aby osiągnąć największą wydajność, pamięć musi być w stanie nadążyć za procesorem. Znaczy to, że nie chcielibyśmy, aby procesor, wykonując rozkazy, czekał na rozkazy lub argumenty. Ostatnie z pytań również musi być rozważone. W przypadku praktycznego systemu koszt pamięci musi pozostawać w rozsądnej relacji do kosztu pozostałych składników.

## Slide 25
Jak można było się spodziewać, istnieją wzajemne zależności między podstawowymi parametrami pamięci, to znaczy między kosztem, pojemnością i czasem dostępu. Jak zawsze przy konstruowaniu systemów pamięciowych są wykorzystywane różne technologie. Jeśli rozpatrujemy dostępne technologie, to zauważamy następujące zależności:
mniejszy czas dostępu - większy koszt na bit,
większa pojemność - mniejszy koszt na bit,
większa pojemność - większy czas dostępu.

## Slide 26
Dylemat, przed którym stoi projektant, jest jasny. Chciałby on wykorzystać technologie pamięci, które umożliwiają wytworzenie pamięci o dużej pojemności, ponieważ po pierwsze są one potrzebne, a po drugie z powodu mniejszego kosztu na bit. Jednak aby osiągnąć wymaganą wydajność, projektant wykorzystuje drogie i stosunkowo małej pojemności pamięci o krótkim czasie dostępu.

## Slide 27
Osiągnięcie kompromisu nie polega na wyborze pojedynczego zespołu pamięci czy też określonej technologii, lecz na wykorzystaniu hierarchii pamięci.
Typowa hierarchia jest przedstawiona na rys. 4. l. Rozpatrując tę hierarchię w kierunku od góry do dołu, obserwujemy następujące zjawiska:
(a) malejący koszt na bit,
(b) rosnąca pojemność,
(c) rosnący czas dostępu,
(d) malejącą częstotliwość dostępu do pamięci przez procesor.

## Slide 28
RYSUNEK 4.1. Hierarchia pamięci

## Slide 29
Tak więc mniejsze, droższe i szybsze pamięci są uzupełniane przez pamięci większe, tańsze i powolne. Kluczem do sukcesu przy projektowaniu organizacji jest ostatnie z wymienionych zjawisk, a mianowicie zmniejszanie częstotliwości dostępu. Jeśliby pamięć mogła być zorganizowana przy uwzględnieniu zjawisk (a), (b) oraz (c) i jeśli dane i rozkazy byłyby rozmieszczone w pamięci przy uwzględnieniu (d), to sądzimy intuicyjnie, że taki schemat zredukowałby łączne koszty, pozostawiając określony poziom wydajności.

## Slide 30
Podział pamięci komputerowej

## Slide 31
Szeroko pojętą pamięć komputerową można podzielić ze względu na:

## Slide 32
Ulotność:
pamięci ulotne przechowujące dane tak długo, jak długo włączone jest ich zasilanie;
pamięci nieulotne zachowujące dane także po odłączeniu zasilania.

## Slide 33
Możliwość zapisu i odczytu:
tylko do odczytu (zapis odbywa się w fazie produkcji);
jednokrotnego zapisu;
wielokrotnego zapisu, ale długotrwałego, utrudnionego i ograniczoną liczbę razy;
wielokrotnego zapisu trwającego porównywalnie z czasem odczytu, łatwego i nieograniczoną liczbę razy;
wielokrotnego zapisu, lecz wymagającą kasowania przed ponownym zapisem danych.

## Slide 34
Nośnik:
półprzewodnikową ( układy scalone);
optyczną (płyty CD, DVD itp.);
magnetyczną;
magnetooptyczną;
inne

## Slide 35
Miejsce w konstrukcji komputera:
rejestry procesora;
pamięć podręczną, czyli cache;
pamięć operacyjną dostępną bezpośrednio przez procesor, w tym RAM;
pamięć zewnętrzną, dostępną dla procesora jako urządzenie zewnętrzne, w tym pamięci USB, masową (stacje dysków, taśm itp.);
pamięć roboczą podzespołów (np. rejestry stanu urządzenia, bufor wysyłanego lub odebranego znaku w łączu szeregowym, pamięć obrazu w kartach graficznych).

## Slide 36
Sposób dostępu do informacji:
pamięć o dostępie swobodnym − po wybraniu adresu bezpośrednio dostępna jest dowolna komórka pamięci;
pamięć o dostępie szeregowym (cyklicznym) − dostęp do danych wymaga odczytania ich po kolei (rejestry przesuwne);
pamięć skojarzeniową (asocjacyjną) − miejsce dostępu do niej jest zależne od zawartości innej pamięci;
pamięć wielopoziomową − pamięć o dostępie szeregowym w obrębie szeregowym, z możliwością wyboru sektorów.

## Slide 37
Nośniki pamięci komputerowej

## Slide 38
O znaczeniu historycznym:
karty i taśmy dziurkowane;
dyskietki (magnetyczne "dyski miękkie").

## Slide 39
Współcześnie stosowane:
taśmy magnetyczne na szpulach i w kasetach;
karty magnetyczne (wypierane przez karty chipowe);
karty pamięci ( pamięć flash);
dyski twarde (magnetyczne);
dyski optyczne:
  CD-ROM, CD-RW;
  DVD-ROM, itp.;
dyski magnetooptyczne

## Slide 40
Parametry pamięci i jej nośniki

## Slide 41
Zestawienie alfabetyczne podstawowych parametrów pamięci z pominięciem rozróżnienia na typ i rodzaj pamięci:
czas cyklu (ang. cycle time) – najkrótszy czas jaki musi upłynąć pomiędzy dwoma żądaniami dostępu do pamięci,
czas dostępu (ang. access time),
czas oczekiwania CAS (ang. CAS latency)
gęstość zapisu (ang. computer storage density) – ilości informacji, jaką można zapisać na określonej długości ścieżki,
ilość, pojemność, wielkość – liczba danych jaką może przechować pamięć, w zależności od rodzaju i przeznaczenia wyrażana w bitach lub bajtach,

## Slide 42
liczba cylindrów, ścieżek na każdej powierzchni roboczej dysku,
liczba głowic odczytu/zapisu – od kilkunastu do kilkudziesięciu,
pobór mocy – podawany w watach,
prędkość obrotowa dysku – parametr dysków twardych (ang. hard drive) wyrażany w liczbie obrotów na minutę,
średni czas dostępu (ang. average access time) – średni czas po jakim urządzenie udostępnia dane, dla dysków jest sumą średniego czasu poszukiwania (ang. average seek time) potrzebnego do umieszczenia głowicy w wybranym cylindrze oraz, opóźnienia rotacyjnego potrzebnego do umieszczenia głowicy nad odpowiednim sektorem (ang. rotational latency)
szybkość transmisji (ang. transfer speed) – liczbą bitów (bajtów) jaką można przesłać w jednostce czasu pomiędzy pamięcią a innym urządzeniem.

## Slide 43
Szybkość pamięci

## Slide 44
Koszt pamięci jest zazwyczaj związany z szybkością dostępu do danych danego rodzaju pamięci – im szybsza pamięć tym jest droższa. Dlatego stosowane są różne techniki przenoszenia danych pomiędzy różnego typu pamięciami, aby zapewnić możliwie krótki czas dostępu do najbardziej potrzebnych danych przy ograniczonych zasobach najszybszych pamięci. Dane aktualnie używane są trzymane w szybszej pamięci, natomiast te aktualnie niepotrzebne w wolniejszej. Ponieważ różnice w czasie dostępu między kolejnymi poziomami są często rzędu 10:1, dobre wykorzystanie właściwości pamięci podręcznej (cache) ma zazwyczaj większe znaczenie niż liczba cykli procesora koniecznych do wykonania algorytmu. Zasada przenoszenia mniej potrzebnych danych do wolniejszej pamięci jest podstawą funkcjonowania pamięci wirtualnej komputera oraz stronicowanie pamięci.

## Slide 45
Klasyczne rodzaje pamięci używane w komputerach PC (uszeregowane od najszybszej):
rejestry procesora, rozmiar rzędu kilkudziesięciu do kilkuset bajtów
pamięć podręczna procesora pierwszego poziomu, wbudowana w procesor, rozmiar od 4 do 64 kB
pamięć podręczna procesora drugiego poziomu, rozmiar od 128 kB do 24 MB
Pamięć RAM, rozmiar obecnie od 256 MB (dawniej od kilku kB) do kilkudziesięciu GB
plik wymiany (swap) na dysku twardym, rozmiar rzędu kilkudziesięciu MB do kilku GB (definiowany przez użytkownika lub automatycznie przez system operacyjny)

## Slide 46
PAMIĘĆ PODRĘCZNA

## Slide 47
Pamięci podręczne stosuje się w celu uzyskania pamięci o takiej szybkości, jaką mają najszybsze osiągalne pamięci, z jednoczesnym uzyskaniem dużego rozmiaru pamięci w cenie tańszych rodzajów pamięci półprzewodnikowych. Koncepcja ta jest zilustrowana na rys. 4.15. Występuje tu względnie duża i wolniejsza pamięć główna obok mniejszej i szybszej pamięci podręcznej. Pamięć podręczna zawiera kopię części zawartości pamięci głównej.

## Slide 50
Gdy procesor zamierza odczytać słowo w pamięci, najpierw następuje sprawdzenie, czy słowo to nie znajduje się w pamięci podręcznej. Jeśli tak, to słowo jest dostarczane do procesora. Jeśli nie, to blok pamięci głównej zawierający ustaloną liczbę słów jest wczytywany do pamięci podręcznej, a następnie słowo jest dostarczane do procesora. Ze względu na zjawisko lokalności odniesień, jeśli blok danych został pobrany do pamięci podręcznej w celu zaspokojenia pojedynczego odniesienia do pamięci, jest prawdopodobne, że przyszłe odniesienia będą dotyczyły innych słów zawartych w tym samym bloku.

## Slide 51
Na rysunku 4.16 jest pokazana struktura systemu pamięć podręczna/pamięć główna. Pamięć główna składa się z 2^n adresowalnych słów, przy czym każde słowo ma jednoznaczny adres n-bitowy. Aby było możliwe odwzorowywanie pamięć ta składa się z pewnej liczby bloków o stałej długości, zawierających K słów każdy.

## Slide 53
Pamięć podręczna zawiera C wierszy zawierających K słów każdy, a liczba wierszy jest znacząco mniejsza od liczby bloków w pamięci głównej (C << M). W każdej chwili, pewien zespół bloków pamięci pozostaje w wierszach pamięci podręcznej. Jeśli słowo w bloku pamięci jest odczytywane, to odpowiedni blok jest przenoszony do jednego z wierszy pamięci podręcznej. Ponieważ bloków jest więcej niż wierszy, określony wiersz nie może być jednoznacznie i trwale przypisany określonemu blokowi. Każdy wiersz zawiera w związku z tym znacznik określający, który bloku jest właśnie przechowywany. Znacznik jest zwykle częścią adresu pamięci głównej.

## Slide 54
Na rysunku 4.17 jest pokazana operacja odczytu. Procesor generuje adres słowa, które ma być odczytane, RA. Jeśli słowo jest zawarte w pamięci podręcznej, jest dostarczane do procesora. W przeciwnym razie blok zawierający to słowo jest ładowany do pamięci podręcznej, po czym słowo jest dostarczane do procesora.

## Slide 56
Elementy projektowania pamięci podręcznych
Chociaż istnieje już wielka liczba implementacji pamięci podręcznych, niewiele jest podstawowych elementów projektowania, które służą do klasyfikowania i różnicowania architektury pamięci podręcznych. W tabeli 4.4 są wymienione takie główne elementy.

## Slide 59
Funkcja odwzorowywania
Ponieważ wierszy w pamięci podręcznej jest mniej niż bloków pamięci głównej, wymagany jest algorytm odwzorowywania bloków pamięci głównej w wierszach pamięci podręcznej. Ponadto potrzebne są środki do określania, który blok pamięci głównej aktualnie zajmuje wiersz pamięci podręcznej. Wybór funkcji odwzorowywania dyktuje organizację pamięci podręcznej. Mogą być wykorzystywane trzy metody: bezpośrednia, skojarzeniowa i sekcyjno-skojarzeniowa. W każdym przypadku rozpatrzymy strukturę ogólną, a następnie szczególny przykład. Dla wszystkich trzech przypadków przykład zawiera następujące elementy:

## Slide 60
Pamięć podręczna może przechowywać 64 KB.
Dane są przenoszone między pamięcią główną a pamięcią podręczną w blokach po 4 bajty. Oznacza to, że pamięć podręczna jest zorganizowana w postaci 16 K = 214 wierszy po 4 bajty każdy.
Pamięć główna składa się z 16 MB, przy czym każdy bajt jest bezpośrednie adresowalny za pomocą 24-bitowego adresu (224 =16 M). Tak więc, aby umożliwić odwzorowywanie, możemy traktować pamięć główną jako składającą się z 4 M bloków po 4 bajty każdy.

## Slide 61
Odwzorowanie bezpośrednie
Najprostsza metoda, znana jako odwzorowanie bezpośrednie, polega na odwzorowywaniu każdego bloku pamięci głównej na tylko jeden możliwy wiersz pamięci podręcznej.

## Slide 62
Odwzorowywanie skojarzeniowe
Odwzorowywanie skojarzeniowe eliminuje wady odwzorowywania bezpośredniego, gdyż umożliwia ładowanie każdego bloku pamięci głównej do dowolnego wiersza pamięci podręcznej. W tym przypadku sterujące układy logiczne pamięci podręcznej interpretują adres pamięci po prostu jako znacznik i pole słowa. Pole znacznika jednoznacznie określa blok pamięci głównej. W celu stwierdzenia, czy blok znajduje się w pamięci podręcznej, sterujące układy logiczne pamięci podręcznej muszą jednocześnie zbadać zgodność znacznika każdego wiersza.

## Slide 63
Odwzorowywanie sekcyjno-skojarzeniowe
Odwzorowywanie sekcyjno-skojarzeniowe stanowi kompromis łączący zalety odwzorowywania bezpośredniego i skojarzeniowego; jest ono pozbawione wad charakteryzujących te metody.

## Slide 64
Algorytmy zastępowania
Gdy do pamięci podręcznej jest wprowadzany nowy blok, jeden z istniejących bloków musi być zastąpiony. W przypadku odwzorowywania bezpośredniego istnieje tylko jeden możliwy wiersz dla każdego określonego bloku i wybór nie jest możliwy. W przypadku metody skojarzeniowej i sekcyjno-skojarzeniowej wymagany jest algorytm zastępowania. Aby uzyskać dużą szybkość, algorytm taki musi być wbudowany w postaci sprzętowej.

## Slide 65
Wypróbowano wiele algorytmów. Prawdopodobnie najbardziej efektywny jest algorytm „najmniej ostatnio używany" (ang. least-recently used - LRU). Algorytm określa, że należy zastąpić ten blok w sekcji, który pozostawał w pamięci podręcznej najdłużej bez odwoływania się do niego. W przypadku dwudrożnego odwzorowywania sekcyjno-skojarzeniowego jest to łatwe do wdrożenia. Każdy wiersz zawiera bit wykorzystania (USE).

## Slide 66
Gdy wiersz jest adresowany, jego bit USE jest ustawiany na l, a bit USE pozostałego wiersza w tej sekcji jest ustawiany na 0. Jeśli blok ma być wczytany do sekcji, wykorzystuje się wiersz, którego bit USE ma wartość 0. Ponieważ zakładamy, że niedawno wykorzystywane lokacje pamięci są bardziej prawdopodobne do wykorzystania w przyszłości, LRU powinien dawać najlepszy współczynnik trafień.

## Slide 67
Inną możliwość stwarza algorytm „pierwszy wchodzi - pierwszy wychodzi„ (FIFO). Polega on na zastępowaniu tego bloku w sekcji, który najdłużej pozostawał w pamięci podręcznej. Algorytm FIFO jest łatwy do wdrożenia w postaci metody cyklicznego buforowania. Jeszcze inną możliwość stanowi algorytm „najrzadziej używany" (LFU). Określa on, że zastępowany jest ten blok w sekcji, którego dotyczyło najmniej odniesień. Algorytm LFU można wdrożyć przez skojarzenie licznika z każdym wierszem. Metodą abstrahującą od ilości odniesień jest przypadkowy wybór wśród kandydujących wierszy. Badania symulacyjne wykazały, że losowe zastępowanie prowadzi do niewiele tylko mniejszej wydajności w stosunku do algorytmów opartych na wykorzystywaniu.

## Slide 68
Algorytm zapisu
Zanim blok pozostający w pamięci podręcznej będzie mógł być zastąpiony, konieczne jest rozważenie, czy musi on być zmieniony w pamięci podręcznej, a nie w pamięci głównej. Jeśli nie musi, to stary blok w pamięci podręcznej może być nadpisany. Jeśli musi, to znaczy, że na słowie zawartym w tej linii pamięci podręcznej musi być przeprowadzona przynajmniej jedna operacja zapisu, a pamięć główna musi być odpowiednio zaktualizowana. Możliwe są różne algorytmy zapisu wykorzystujące współzależności dotyczące wydajności i ekonomii. Istnieją dwa problemy, z którymi musimy się borykać. Po pierwsze, do pamięci głównej może mieć dostęp więcej niż jedno urządzenie.

## Slide 69
Na przykład, moduł wejścia-wyjścia może być zdolny do odczytu/zapisu bezpośrednio w pamięci. Jeśli słowo byłoby zmienione tylko w pamięci podręcznej, to odpowiednie słowo w pamięci głównej byłoby nieaktualne. Ponadto, jeśli moduł wejścia-wyjścia zmieniłby słowo w pamięci głównej, to odpowiednie słowo w pamięci podręcznej byłoby nieważne. Bardziej złożony problem występuje, gdy mamy do czynienia z wieloma procesorami podłączonymi do tej samej magistrali i wyposażonymi we własne, lokalne pamięci podręczne. Jeśli w takiej sytuacji byłoby zmienione słowo w jednej pamięci podręcznej, spowodowałoby to unieważnienie słowa w innych pamięciach podręcznych.

## Slide 70
W przypadku organizacji magistralowej, w której więcej niż jedno urządzenie (zwykle procesor) ma pamięć podręczną, a pamięć główna jest wspólna, powstaje nowy problem. Jeśli dane w jednej pamięci podręcznej są zmieniane, to operacja taka powoduje unieważnienie odpowiedniego słowa nie tylko w pamięci głównej, ale także w innych pamięciach podręcznych (jeśli to słowo w nich akurat występuje). Jeśli nawet jest stosowana metoda zapisu jednoczesnego, to inne pamięci podręczne mogą zawierać nieaktualne dane. System, który zapobiega temu problemowi, jest nazywany systemem zapewniającym spójność pamięci podręcznej. Do możliwych rozwiązań problemu spójności pamięci podręcznej należą:

## Slide 71
Obserwowanie magistrali z zapisem jednoczesnym.
Każdy sterownik pamięci podręcznej monitoruje linie adresowe w celu wykrycia operacji zapisu do pamięci dokonywanych przez inne jednostki nadrzędne magistrali. Jeśli inna jednostka nadrzędna wpisuje dane do takiej lokacji w pamięć wspólnej, która występuje również w pamięci podręcznej, to sterownik pamięci podręcznej unieważnia dostęp do pamięci podręcznej. Strategia ta jest uzależniona od tego, czy wszystkie sterowniki pamięci podręcznych posługują się metodą zapisu jednoczesnego.

## Slide 72
Sprzętowe zapewnianie spójności (ang. hardware transparency).
Wykorzystywane są dodatkowe rozwiązania sprzętowe zapewniające, że wszystkie aktualizacje pamięci głównej dokonywane za pośrednictwem pamięci podręcznej znajdują odzwierciedlenie we wszystkich pamięciach podręcznych. Jeśli jeden procesor modyfikuje słowo w swojej pamięci podręcznej, aktualizacja ta jest wprowadzana również do pamięci głównej. Ponadto, wszystkie odpowiednie słowa w pozostałych pamięciach podręcznych są podobnie aktualizowane.

## Slide 73
Pamięć wyłączona ze współpracy z pamięcią podręczną (ang. non-cachable
memory).
Tylko część pamięci głównej jest wspólna dla więcej niż jednego procesora i ta właśnie część jest oznaczana jako wyłączona ze współpracy z pamięcią podręczną. W takim systemie wszystkie operacje dostępu do pamięci wspólnej nie dotyczą pamięci podręcznych, ponieważ pamięć wspólna nigdy nie jest kopiowana do pamięci podręcznych. Pamięć wyłączona ze współpracy z pamięcią podręczną może być identyfikowana za pomocą układów logicznych wyboru mikroukładu lub najbardziej znaczących bitów adresu.

## Slide 74
Liczba pamięci podręcznych
Kiedy wprowadzono pamięci podręczne, typowy system miał pojedynczą pamięć podręczną. Współcześnie stało się normą wykorzystywanie wielu pamięci podręcznych. Dwoma aspektami tego zagadnienia projektowego są: liczba poziomów pamięci oraz podział lub scalanie pamięci podręcznych.

## Slide 75
Pamięci podręczne jedno- i dwupoziomowe
W miarę wzrostu gęstości upakowania układów logicznych stało się możliwe dysponowanie pamięcią podręczną wewnątrz tego samego mikroukładu co procesor: określamy to mianem pamięci podręcznej w procesorze (ang. on-chip cache). W porównaniu z pamięcią osiągalną za pomocą zewnętrznej magistrali wewnątrzprocesorowa pamięć podręczna umożliwia zmniejszenie aktywności procesora w magistrali zewnętrznej i przez to skraca się czasy wykonywania operacji i zwiększa się ogólną wydajność systemu. Jeśli wymagane rozkazy lub dane znajdują się w wewnątrzprocesorowej pamięci podręcznej, konieczność dostępu do magistrali jest eliminowana.

## Slide 76
Ze względu na krótsze ścieżki danych wewnątrz procesora w porównaniu z długościami magistrali, dostęp do wbudowanej pamięci podręcznej jest wyraźnie szybszy w porównaniu z cyklem magistrali, nawet w stanie nie wymagającym oczekiwania. Ponadto, w tym okresie magistrala pozostaje wolna i mogą zachodzić inne transfery.

## Slide 77
Wbudowanie pamięci podręcznej do procesora pozostawia otwarte pytanie, czy nadal jest pożądana zewnętrzna (poza mikroukładem procesora) pamięć podręczna. Odpowiedź brzmi zwykle: tak. Większość współczesnych projektów zawiera zarówno pamięć podręczną wewnątrzprocesorowa, jak i zewnętrzną. Wynikająca stąd organizacja jest znana jako dwupoziomowa pamięć podręczna, przy czym pamięć wewnętrzna jest oznaczana jako poziom l (LI), a zewnętrzna jako poziom 2 (L2).

## Slide 78
Przyczyna wprowadzania pamięci L2 jest następująca. Jeśli nie byłoby pamięci podręcznej L2, a procesor zgłosiłby zapotrzebowanie na dostęp do lokacji pamięci nie występującej w pamięci podręcznej LI, to procesor musiałby sięgać do pamięci DRAM lub ROM poprzez magistralę. Ze względu na typowo niewielką szybkość magistrali oraz stosunkowo długi czas dostępu do pamięci rezultatem będzie zmniejszona wydajność. Z drugiej strony, jeśli zastosowano pamięć podręczną L2 SRAM, to często możliwe jest szybkie pobranie brakującej informacji. Jeśli pamięć SRAM jest dostatecznie szybka, aby dostosować się do szybkości magistrali, to możliwy jest dostęp do danych za pomocą transakcji o zerowym czasie oczekiwania, co stanowi najszybszy rodzaj transferów magistralowych.

## Slide 79
Potencjalne oszczędności wynikające z zastosowania pamięci podręcznej L2 zależą od współczynników trafień zarówno pamięci LI, jak i L2. W kilku badaniach wykazano, że na ogół zastosowanie pamięci podręcznej drugiego poziomu poprawia wydajność.

## Slide 80
Jednolita a podzielona pamięć podręczna
Gdy po raz pierwszy wprowadzono wewnątrzprocesorową pamięć podręczną, w wielu projektach zawierających pojedynczą pamięć podręczną wykorzystywano ją zarówno do przechowywania danych, jak i rozkazów. Obecnie stało się powszechne dzielenie pamięci podręcznej na dwie: jedną przeznaczoną na rozkazy, drugą zaś na dane.

## Slide 81
Jest kilka potencjalnych zalet pamięci jednolitej:
Dla danego rozmiaru pamięci podręcznej pamięć jednolita wyróżnia się większym współczynnikiem trafień niż pamięć podzielona, ponieważ automatycznie równoważy ona pobieranie rozkazów z pobieraniem danych. To znaczy, jeśli struktura rozkazów przewiduje o wiele więcej pobrań rozkazów niż danych, pamięć podręczna będzie wykazywała tendencję do wypełniania się rozkazami. Jeżeli natomiast wymagane jest częstsze pobieranie danych, pamięć ta będzie się wypełniała danymi.
Tylko jedna pamięć podręczna musi być zaprojektowana i wdrożona.

## Slide 82
Mimo tych zalet występuje tendencja do stosowania pamięci podzielonych, co akcentuje równoległe wykonywanie rozkazów i wstępne pobieranie rozkazów przewidywanych do wykonywania. Kluczową zaletą podzielonej pamięci podręcznej jest to, że eliminowana jest rywalizacja o pamięć podręczną między procesorem rozkazów a jednostką wykonującą. Jest to ważne w każdym rozwiązaniu wykorzystującym potokowe przetwarzanie rozkazów. Typowo procesor pobiera rozkazy z wyprzedzeniem i napełnia bufor - rejestr potokowy - rozkazami, które mają być wykonane.

## Slide 83
Załóżmy teraz, że mamy do dyspozycji jednolitą pamięć podręczną dla rozkazów i danych. Gdy jednostka wykonująca sięga do pamięci w celu załadowania i przechowania danych, zapotrzebowanie jest doprowadzane do jednolitej pamięci podręcznej. Jeśli w tym samym czasie układ wyprzedzającego pobierania rozkazów wysyła zapotrzebowanie na odczytanie rozkazu z pamięci podręcznej, to zapotrzebowanie to zostanie czasowo zablokowane, żeby pamięć podręczna mogła najpierw obsłużyć jednostkę wykonującą, pozwalając jej na zakończenie właśnie wykonywanego rozkazu. Ta rywalizacja o pamięć podręczną może spowodować zmniejszenie wydajności, interferując z wydajnym wykorzystaniem potoku rozkazów. Struktura podzielonej pamięci podręcznej umożliwia pokonanie tej trudności.