## Slide 1
Pamięć wewnętrzna

## Slide 2
Rodzaje pamięci półprzewodnikowych
o dostępie swobodnym

## Slide 3
Wszystkie rodzaje pamięci rozpatrywane w tym punkcie charakteryzują się dostępem swobodnym. Znaczy to, że pojedyncze słowa w pamięci są dostępne bezpośrednio za pomocą wbudowanych układów logicznych adresowania.
W tabeli 4.2 są wymienione główne rodzaje pamięci półprzewodnikowych. Najpowszechniejsza jest określana jako pamięć o dostępie swobodnym (RAM). Oczywiście jest to niewłaściwe wykorzystanie tego określenia, ponieważ wszystkie rodzaje pamięci wymienione w tablicy są pamięciami o dostępie swobodnym. Cechą wyróżniającą pamięci RAM jest to, że możliwe jest zarówno odczytanie danych z pamięci, jak też łatwe i szybkie zapisanie do niej nowych danych. Zarówno odczyt, jak i zapis są dokonywane za pomocą sygnałów elektrycznych.

## Slide 5
Inną własnością wyróżniającą pamięci RAM jest ich ulotność. Pamięć RAM musi mieć źródło stałego zasilania. Jeśli zasilanie jest przerwane, dane są tracone.
Pamięć RAM może więc być używana tylko do przechowywania czasowego. Pamięci RAM można podzielić na statyczne i dynamiczne (SRAM and DRAM).

## Slide 6
Dynamiczna pamięć RAM (DRAM) jest wykonana z komórek, które przechowują dane podobnie, jak kondensatory przechowują ładunek elektryczny. Obecność lub brak ładunku w kondensatorze są interpretowane jako binarne l lub 0. Ponieważ kondensatory
mają naturalną tendencję do rozładowywania się, dynamiczne pamięci RAM wymagają okresowego odświeżania ładunku w celu zachowania danych.

## Slide 7
W statycznych pamięciach RAM wartości binarne są przechowywane za pomocą przerzutnikowych konfiguracji bramek logicznych. Statyczne pamięci RAM zachowują dane tak długo, jak długo są zasilane.

## Slide 8
Zarówno statyczne, jak i dynamiczne pamięci RAM są ulotne. Dynamiczna komórka pamięciowa jest prostsza i dzięki temu mniejsza niż statyczna. W rezultacie dynamiczna pamięć RAM jest gęściej upakowana (mniejsze komórki = więcej komórek na jednostkę powierzchni) i tańsza niż odpowiadająca jej statyczna pamięć RAM. Z drugiej strony, dynamiczna pamięć RAM wymaga układów odświeżania. W przypadku dużych pamięci stały koszt układów odświeżania jest z nawiązką skompensowany przez mniejszy, zmienny koszt dynamicznych komórek pamięciowych. W rezultacie istnieje tendencja do faworyzowania dynamicznych pamięci RAM w dużych pamięciach. Zauważmy, że statyczne pamięci RAM są nieco szybsze niż dynamiczne.

## Slide 9
Silny kontrast w stosunku do pamięci RAM stanowią pamięci stałe (read-only memory - ROM). Jak sugeruje ich nazwa, pamięci ROM zawierają trwały wzór danych, który nie może być zmieniony. Podczas gdy jest możliwe odczytywanie pamięci ROM, nie można zapisać w nich nowych danych.

## Slide 10
W przypadku umiarkowanych wymagań zaletą pamięci ROM jest to, że dane lub program pozostają na stałe w pamięci głównej i nigdy nie wymagają ładowania z urządzeń pamięci wtórnej.

## Slide 11
Pamięć ROM powstaje podobnie, jak wszystkie mikroukłady scalone, przy czym dane są wbudowywane podczas procesu wytwarzania. Wynikają z tego dwa problemy:
Umieszczaniu danych w pamięci towarzyszy stosunkowo duży koszt stały, niezależny od tego, czy wytwarza się 1000 kopii określonego układu, czy tylko jedną.
Nie może wystąpić błąd. Jeśli jeden bit jest niewłaściwy, cała partia układów ROM musi być wyrzucona.

## Slide 12
Jeśli potrzebna jest tylko niewielka pamięć ROM o określonej zawartości, tańszym rozwiązaniem jest wykorzystanie programowalnej pamięci ROM (PROM) (programmable ROM). Podobnie jak ROM pamięć PROM jest nieulotna i można ją zapisać tylko raz. W przypadku pamięci PROM zapis jest realizowany elektrycznie i może być wykonany przez dostawcę lub przez klienta już po wyprodukowaniu mikroukładu. Do zapisu (lub „programowania") wymagane są specjalne urządzenia. Pamięci PROM zapewniają elastyczność i wygodę. Pamięci ROM natomiast pozostają atrakcyjne w przypadku dużych ilości produkowanego sprzętu.

## Slide 13
Inną odmianą pamięci stałych jest pamięć głównie do odczytu (read-mostly memory), która jest użyteczna wtedy, gdy operacje zapisu są znacznie częstsze niż operacje zapisu, natomiast wymagana jest nieulotność. Powszechnie znane są trzy odmiany pamięci głównie do odczytu:
EPROM (erasable programmable read-only memory (EPROM)),
EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM)) i
tzw. pamięć błyskawiczna (flash memory).

## Slide 14
Optycznie wymazywalna programowalna pamięć stała (EPROM) jest odczytywana i zapisywana elektrycznie, podobnie jak PROM. Jednak przed operacją zapisu wszystkie komórki pamięci muszą być wymazane przez naświetlenie znajdującego się już w obudowie układu promieniowaniem ultrafioletowym.
Proces wymazywania może być wykonywany wielokrotnie; każde wymazanie trwa około 20 minut. Zawartość pamięci EPROM może więc być zmieniana wiele razy, poza tym pamięć ta przechowuje dane permanentnie, jak ROM i PROM. Przy porównywalnej pojemności pamięć EPROM jest droższa niż PROM, jednak ma zaletę możliwości wielokrotnej aktualizacji zawartości.

## Slide 15
Bardziej atrakcyjną odmianą pamięci głównie do odczytu jest elektrycznie wymazywalna programowalna pamięć stała (EEPROM). Jest to pamięć głównie do odczytu, która może być zapisana bez wymazywania poprzedniej zawartości; aktualizowany jest tylko bajt (lub bajty) adresowane. Operacja zapisu trwa znacznie dłużej niż odczytu i zajmuje czas rzędu kilkuset mikrosekund na bajt. EEPROM łączy zaletę nieulotności z możliwością aktualizacji na miejscu, przy wykorzystaniu zwykłych magistralowych linii sterowania, adresów i danych. EEPROM jest droższa niż EPROM, a także mniej gęsto upakowana (zawiera mniej bitów w mikroukładzie).

## Slide 16
Ostatnią postacią pamięci półprzewodnikowej jest pamięć błyskawiczna (nazwana tak z powodu szybkości, z jaką może być reprogramowana). Wprowadzono ją po raz pierwszy w połowie lat osiemdziesiątych. Zajmuje miejsce pośrednie między EPROM i EEPROM zarówno pod względem kosztu, jak i funkcjonalności.
Podobnie jak w EEPROM w pamięci błyskawicznej wykorzystuje się metodę wymazywania elektrycznego. Cała pamięć błyskawiczna może być wymazana w ciągu kilku sekund, a więc o wiele szybciej niż EPROM. Ponadto możliwe jest wymazywanie bloków pamięci zamiast całego mikroukładu. Jednak pamięć błyskawiczna nie umożliwia wymazywania na poziomie bajtów. Podobnie jak w EPROM w pamięci błyskawicznej wykorzystuje się tylko jeden tranzystor na bit, osiągając przez to wysoką gęstość upakowania, podobną do EPROM.

## Slide 17
Organizacja

## Slide 18
Podstawowym elementem pamięci półprzewodnikowej jest komórka pamięci.
Chociaż są wykorzystywane różne technologie, wszystkie komórki pamięci półprzewodnikowych mają pewne wspólne cechy:
Mają dwa stabilne (lub półstabilne) stany, które mogą być użyte do reprezentowania binarnych 1 i 0.
Umożliwiają zapis (przynajmniej jednokrotny).
Umożliwiają odczyt.

## Slide 20
Na rysunku 4.5, w sposób schematyczny, pokazano działanie komórki pamięci.
Najczęściej komórka ma trzy końcówki funkcyjne służące do przenoszenia sygnału elektrycznego. Końcówka wyboru, jak sama nazwa wskazuje, służy do wybierania komórki pamięci w celu przeprowadzenia operacji odczytu lub zapisu. Końcówka sterowania umożliwia wskazanie rodzaju operacji (zapis lub odczyt).

## Slide 21
W przypadku zapisu przez inną końcówkę wprowadzany jest sygnał elektryczny, który ustala stan komórki na l lub 0. W przypadku odczytu ta sama końcówka służy do wyprowadzania sygnału o stanie komórki. Szczegóły organizacji wewnętrznej, funkcjonowania i przebiegów czasowych dotyczące komórki pamięciowej zależą od wykorzystanej technologii układów scalonych (nie będą tutaj omawiane).

## Slide 22
Pamięć zewnętrzna

## Slide 23
DYSK MAGNETYCZNY

## Slide 24
Dysk to okrągła płyta wykonana z metalu lub plastyku, pokryta materiałem magnetycznym.
Dane są zapisywane a następnie odczytywane z dysku za pomocą przewodzącej cewki zwanej głowicą. Podczas operacji odczytu lub zapisu głowica pozostaje nieruchoma, natomiast obraca się dysk.

## Slide 25
Zapis polega na wykorzystaniu pola magnetycznego wytwarzanego przez prąd elektryczny płynący przez cewkę. Do głowicy są wysyłane impulsy, co powoduje zapisywanie wzorów magnetycznych na powierzchni znajdującej się pod głowicą, przy czym wzory te są różne dla prądów dodatnich i ujemnych.
Przy odczycie wykorzystuje się prąd elektryczny powstający w cewce pod wpływem pola magnetycznego dysku poruszającego się względem cewki. Gdy powierzchnia dysku przesuwa się pod głowicą, generowany jest prąd o tej samej biegunowości, jak użyty do zapisu.

## Slide 26
Organizacja i formatowanie danych

## Slide 27
Głowica jest względnie małym przyrządem umożliwiającym odczytywanie lub zapisywanie z części płyty obracającej się pod nią. To właśnie sprawiło, że organizacja danych na płycie ma postać koncentrycznego zespołu pierścieni, nazywanych ścieżkami. Każda ścieżka ma taką samą szerokość, jak głowica.

## Slide 28
Ten rozkład danych jest przedstawiony na rys. 5.1. Sąsiednie ścieżki są oddzielone przerwami. Zapobiega to, a przynajmniej minimalizuje błędy spowodowane przez niewłaściwe ustawienie głowicy lub po prostu interferencję pola magnetycznego. W celu uproszczenia układów elektronicznych na każdej ścieżce jest przechowywana taka sama liczba bitów. Tak więc gęstość, wyrażana w bitach na cal, wzrasta w miarę przesuwania się od ścieżki zewnętrznej do wewnętrznej (to samo zjawisko występuje na płytach fonograficznych).

## Slide 30
Jak zauważyliśmy wcześniej, dane są przenoszone na dysk i z dysku blokami. Zwykle blok jest mniejszy niż pojemność ścieżki. Wobec tego dane są przechowywane w obszarach o rozmiarach odpowiadających blokom, zwanych sektorami (rys. 5.1).
Na ścieżkę przypada zwykle od 10 do 100 sektorów, mogą one przy tym mieć długość ustaloną lub zmienną. W celu zapobieżenia nadmiernie wysokim wymaganiom dotyczącym precyzji systemu, sąsiednie sektory są oddzielone przerwami wewnątrzścieżkowymi (międzyrekordowymi).

## Slide 31
Jak są identyfikowane pozycje sektora wewnątrz ścieżki? Musi oczywiście istnieć pewien punkt startowy na ścieżce oraz sposób identyfikowania początku i końca każdego sektora. Wymagania te są spełniane za pomocą danych kontrolnych zapisanych na dysku. Dysk jest więc formatowany za pomocą dodatkowych danych wykorzystywanych tylko przez napęd dysku i niedostępnych dla użytkownika.

## Slide 32
Przykład formatowania dysku jest pokazany na rys. 5.2. W tym przypadku każda ścieżka zawiera 30 sektorów o ustalonej długości, po 600 bajtów każdy. Każdy sektor mieści 512 bajtów danych oraz informacje kontrolne wykorzystywane przez sterownik dysku. Pole ID jest unikatowym (jednoznacznym) identyfikatorem lub adresem wykorzystywanym do lokalizowania określonego sektora.
Bajt SYNCH jest specjalnym wzorem bitowym wyznaczającym początek pola. Numer ścieżki identyfikuje ścieżkę na powierzchni. Numer głowicy identyfikuje głowicę, ponieważ dysk ma zwykle wiele powierzchni (będzie to wyjaśnione w dalszym ciągu). Zarówno pola ID, jak i pola danych zawierają kod służący do wykrywania błędów.

## Slide 33
RYSUNEK 5.2. Format ścieżki dysku typu Winchester (Seagate ST506)

## Slide 34
Własności
W tabeli 5.1 są wymienione główne własności, które umożliwiają różnicowanie poszczególnych rodzajów dysków.

## Slide 35
Po pierwsze, głowica może być nieruchoma lub poruszać się wzdłuż promienia płyty. W przypadku dysków z nieruchomą głowicą, występuje jedna głowica zapisu/odczytu na jedną ścieżkę. Wszystkie głowice są zmontowane na sztywnym ramieniu, które rozciąga się przez wszystkie ścieżki (rys. 5.3a). W przypadku dysków z ruchomą głowicą, istnieje tylko jedna głowica zapisu/odczytu (rys. 5.3b). Jak poprzednio, głowica jest umocowana na ramieniu. Ponieważ jednak musi istnieć możliwość pozycjonowania głowicy nad dowolną ścieżką, ramię może być w tym celu wydrążane lub skracane.

## Slide 36
Sam dysk jest umocowany w napędzie dysku, który składa się z ramienia, wałka obracającego dysk i z układów elektronicznych potrzebnych do wprowadzania i wyprowadzania danych binarnych. Dysk niewymienny jest na stałe mocowany w napędzie dysku. Dysk wymienny (ang. removable) może być usunięty i zastąpiony innym dyskiem. Zaletą tego ostatniego jest nieograniczona ilość danych osiągalna przy ograniczonej liczbie systemów dyskowych. Ponadto dysk taki może być przenoszony z jednego systemu komputerowego do innego.
W przypadku większości dysków warstwa magnetyczna jest nanoszona po obu stronach płyty, co jest określane jako dysk dwustronny. Niektóre tańsze systemy dyskowe wykorzystują dyski jednostronne.

## Slide 37
Niektóre napędy dysków umożliwiają stosowanie wielu płyt ustawionych pionowo w odległościach około 2,5 cm (rys. 5.4). Wykorzystuje się wówczas wiele ramion. Takie urządzenie jest nazywane pakietem dysków.

## Slide 39
Wreszcie, mechanizm głowicy stanowi podstawę do klarownej klasyfikacji dysków na trzy rodzaje. Tradycyjnie głowica zapisująco-odczytująca była umieszczana w ustalonej odległości nad płytą, przy czym była pozostawiona przerwa powietrzna. Krańcowo różniące się rozwiązanie mechanizmu głowicy polega na pozostawieniu jej w fizycznym kontakcie z płytą podczas operacji odczytu lub zapisu. Mechanizm ten jest stosowany w przypadku napędu dyskietek, które są niewielkimi, elastycznymi płytkami i stanowią najtańszy rodzaj dysków magnetycznych.

## Slide 40
Aby zrozumieć powód powstania trzeciego rodzaju dysków, musimy skomentować zależność między gęstością danych a rozmiarem przerwy powietrznej. Głowica musi generować lub wykrywać pole elektromagnetyczne o wielkości wystarczającej do zapisu i odczytu. Im węższa jest głowica, tym bardziej musi być zbliżona do powierzchni płyty, aby urządzenie działało. Ponieważ węższa głowica oznacza węższe ścieżki i dzięki temu większą gęstość danych, jest to pożądane. Jednak im bliżej znajduje się głowica w stosunku do dysku, tym większe jest ryzyko błędu spowodowanego przez zanieczyszczenia lub niedokładności.

## Slide 41
W wyniku ulepszenia technologii wprowadzono dysk typu Winchester. Głowice dysku Winchester pracują w zamkniętych zespołach napędowych, które są niemal wolne od zanieczyszczeń. Zostały zaprojektowane do działania w mniejszej odległości od powierzchni dysków w porównaniu z konwencjonalnymi głowicami dysków, co umożliwia większą gęstość upakowania danych.

## Slide 42
Głowica ta to aerodynamiczny pasek folii, spoczywający lekko na powierzchni płyty w czasie, gdy dysk jest nieruchomy. Ciśnienie powietrza generowane przez wirujący dysk wystarcza, aby spowodować uniesienie się folii nad powierzchnią. Dzięki temu można wykorzystać węższe głowice, które pracują bliżej powierzchni płyty niż konwencjonalne sztywne głowice dysków. Historycznie rzecz biorąc, termin Winchester został po raz pierwszy użyty przez IBM jako nazwa kodowa modelu dysków 3340 przed jego zaanonsowaniem.
Model 3340 był wymiennym pakietem dysków z głowicami zamkniętymi wewnątrz pakietu. Termin ten jest obecnie stosowany w odniesieniu do dowolnego zamkniętego napędu dysków wykorzystującego głowice aerodynamiczne.

## Slide 43
Czas dostępu do dysków
Podczas pracy dysk obraca się ze stałą prędkością. W celu zapisu lub odczytu głowica musi być ustawiona nad pożądaną ścieżką i na początku pożądanego sektora na tej ścieżce. Wybór ścieżki polega na przesunięciu głowicy w przypadku systemu z ruchomą głowicą lub na elektronicznym wyborze jednej głowicy w systemie z nieruchomymi głowicami. W systemie z ruchomą głowicą czas pozycjonowania głowicy nad ścieżką nosi nazwę czasu przeszukiwania (ang. seek time). W każdym przypadku po dokonaniu wyboru ścieżki system czeka, aż odpowiedni sektor znajdzie się pod głowicą. Czas osiągnięcia głowicy przez sektor jest nazywany opóźnieniem obrotowym (ang. rotational latency).

## Slide 44
Suma czasu przeszukiwania, jeśli taki występuje, oraz opóźnienia obrotowego nazywa się czasem dostępu - czasem, który jest wymagany do osiągnięcia stanu umożliwiającego odczyt lub zapis. Gdy głowica znajduje się już na właściwej pozycji, operacja odczytu lub zapisu jest dokonywana w miarę przemieszczania się sektora pod głowicą.

## Slide 45
PAMIĘĆ OPTYCZNA

## Slide 46
W roku 1983 wprowadzono jeden z najbardziej udanych wyrobów konsumpcyjnych wszystkich czasów: cyfrowy system akustyczny wykorzystujący płyty kompaktowe (CD). CD jest niewymazywalnym dyskiem, na którym można zapisać ponad 60 minut informacji audio na jednej stronie. Potężny sukces komercyjny płyty CD umożliwił opracowanie taniej technologii optycznego dysku pamięciowego, która stanowi zapowiedź rewolucji obejmującej przechowywanie danych w komputerach. W ciągu minionych kilku lat wprowadzono wiele systemów dysków optycznych. Trzy spośród tych systemów są coraz częściej wykorzystywane w systemach komputerowych: CD-ROM, WORM i wymazy walny dysk optyczny.

## Slide 47
Dyski optyczne
CD - Dysk kompaktowy. Niewymazywalny dysk do przechowywania informacji audio w postaci cyfrowej. W systemie znormalizowanym są używane dyski o średnicy 12 cm, przy czyni czas ciągłego odtwarzania przekracza 60 min.
CD-ROM - Pamięć stała na dysku kompaktowym. Niewymazywalny dysk służący do przechowywania danych komputerowych. W systemie znormalizowanym są używane dyski o średnicy 12 cm i pojemności ponad 550 MB.
CD-R - CD nagrywalny. Podobny do CD-ROM. Użytkownik może zapisać dane na dysku tylko raz.

## Slide 48
CD-RW - CD wielokrotnego zapisu. Podobny do CD-ROM. Użytkownik może usunąc i zapisać na dysku dane kilka razy.
DVD - Digital Versatile Disk. Technologia do produkcji cyfrowych, skompresowanych materiałów wideo, a także duże ilości innych danych cyfrowych. Używane są dyski o pojemności do 17 GB. Podstawowy DVD jest tylko do odczytu (DVD-ROM).
DVD-R - DVD nagrywalny. Podobny do DVD-ROM. Użytkownik może zapisywać na dysku tylko raz. Wykorzystywane są tylko dyski jednostronne.

## Slide 49
DVD-RW - DVD wielokrotnego zapisu. Podobny do DVD-ROM. Użytkownik może usuwać i zapisywać na dysku wielokrotnie. Używane są tylko dyski jednostronne.
Blu-ray DVD - Wysokiej rozdzielczości dysk wideo. Zapewnia znacznie większą gęstość niż DVD do przechowywania danych, z wykorzystaniem 405-nm (blue-violet) laser. Pojedyncza warstwa na jednej stronie może przechowywać 25 GB lub 50 GB (a nawet więcej).

## Slide 50
CD-ROM
Zarówno akustyczne płyty CD, jak i płyty CD-ROM (ang. compact disk read-only memory - pamięć stała na dyskach kompaktowych) wykorzystują podobną technologię. Główną różnicę stanowi to, że odtwarzacze CD-ROM mają podzespoły korekcyjne w celu poprawnego transferu danych z dysku do komputera.
Oba typy dysków są produkowane w ten sam sposób. Dysk jest wykonywany z żywicy, np. poliwęglanowej, i pokrywany warstwą dobrze odbijającą światło, zwykle aluminiową. Informacja zarejestrowana cyfrowo (albo muzyka, albo dane komputerowe) jest nanoszona w postaci mikroskopijnych zagłębień na powierzchnię
odbijającą.

## Slide 51
Po raz pierwszy wykonuje się to za pomocą dobrze zogniskowanego światła lasera o dużej mocy, dzięki czemu powstaje dysk wzorcowy.
Dysk ten służy do wykonywania formy, która służy do tłoczenia kopii. Powierzchnia z naniesioną informacją jest zabezpieczana przed kurzem i zarysowaniem przez pokrycie przezroczystym lakierem.

## Slide 52
Informacja jest odczytywana z płyty CD lub z CD-ROM za pomocą lasera małej mocy wbudowanego w odtwarzacz płyt lub napęd CD-ROM. Laser świeci przez przezroczyste pokrycie, a dysk jest wprawiany w ruch obrotowy przez silnik. Natężenie odbitego światła zmienia się, gdy napotyka ono wgłębienie. Zmiana ta jest wykrywana przez fotoczujnik i zamieniana na sygnał cyfrowy.

## Slide 53
Wgłębienie położone bliżej środka obracającego się dysku porusza się względem ustalonego punktu (np. wiązki laserowej) wolniej niż wgłębienie na obrzeżu płyty, trzeba więc znaleźć sposób kompensowania zmian szybkości, żeby laser mógł odczytywać dane z tą samą szybkością. Można to osiągnąć – podobnie jak w przypadku dysków magnetycznych - przez zwiększanie odległości między bitami informacji zapisanymi w segmentach dysku. Informacje mogą więc być odczytywane z tą samą szybkością przy dysku obracającym się ze stałą prędkością kątową (ang. constant angular velocity - CAV).

## Slide 54
Na rysunku 5.7 jest pokazany układ dysku wykorzystującego CAV.
Dysk jest podzielony na pewną liczbę sektorów oraz na szereg koncentrycznych ścieżek. Zaletą stosowania stałej prędkości kątowej jest to, że indywidualne bloki danych mogą być bezpośrednio adresowane za pomocą ścieżki i sektora. Aby przesunąć głowicę z jej obecnego położenia pod określony adres, wymagany jest tylko mały ruch głowicy do określonej ścieżki oraz krótkie oczekiwanie, aż odpowiedni sektor znajdzie się pod głowicą. Wadą napędów CAV jest to, że ilość danych, które mogą być przechowywane na długiej, zewnętrznej ścieżce jest taka sama, jak na krótkiej ścieżce wewnętrznej.

## Slide 56
Ponieważ lokowanie mniejszej ilości informacji na brzegu dysku powoduje marnowanie powierzchni, metoda CAV nie znalazła zastosowania w napędach CD i CD-ROM. Zamiast tego informacja jest umieszczana na dysku równomiernie w segmentach o tych samych rozmiarach, które są skanowane z tą samą szybkością w wyniku obracania dysku ze zmienną prędkością kątową. Wgłębienia są więc odczytywane przez laser ze stałą prędkością liniową (ang. Constant linear velocity - CLV). Dysk obraca się wolniej w przypadku dostępu do danych na obrzeżu niż w przypadku sięgania w okolice środka dysku. Tak więc pojemność ścieżki i opóźnienie obrotowe wzrastają, gdy ścieżka znajduje się blisko brzegu dysku.

## Slide 57
Produkowano płyty CD-ROM o różnych gęstościach. Zapisywalna szerokość płyty CD-
-ROM wzdłuż promienia wynosi 32,55 mm, a więc całkowita liczba możliwych ścieżek jest równa 20 344 ścieżek. W rzeczywistości mamy do czynienia z pojedynczą ścieżką spiralną i możemy obliczyć jej długość, mnożąc średni obwód przez liczbę zwojów spirali; daje to około 5,27 km. Stała prędkość liniowa napędu CD-ROM wynosi 1,2 m/s, co daje czas zapisu całej ścieżki 4 391 s lub 73,2 min, co jest zbliżone do standardowego maksymalnego czasu odtwarzania akustycznej płyty kompaktowej. Ponieważ dane są odczytywane z dysku z szybkością 176,4 KB/s, pojemność płyty CD-ROM wynosi 774,57 MB. Jest to równoważne pojemności ponad 550 dyskietek 3,25-calowych.

## Slide 58
Dane na płycie CD-ROM są zorganizowane w postaci ciągu bloków. Typowy format bloku widać na rys. 5.8.
Blok składa się z następujących pól:
Sync (synchronizacja): Pole identyfikujące początek bloku; składa się z bajta samych O, 10 bajtów samych l oraz z bajta samych 0.
Header (nagłówek): Zawiera adres bloku i bajt trybu. Tryb O oznacza czyste pole danych, tryb l - wykorzystanie kodu korekcyjnego i 2048 bajtów danych, a tryb 2-2336 bajtów danych użytkownika bez kodu korekcyjnego.
Data (dane): Dane użytkownika.
Auxiliary (pomocnicze): Dodatkowe dane użytkownika w trybie 2, w trybie l jest to 288-bajtowy kod korekcyjny.

## Slide 60
Dysk CD-ROM jest odpowiedni do rozpowszechniania dużych ilości danych wśród dużej liczby użytkowników. Ze względu na koszt procesu pierwotnego zapisu, nie jest odpowiedni do zastosowań jednostkowych.

## Slide 61
W porównaniu z tradycyjnymi dyskami magnetycznymi CD-ROM ma trzy główne zalety:
Pojemność dysku CD-ROM jest o wiele większa.
Dysk optyczny wraz z przechowywaną na nim informacją może być tanio masowo powielany, w przeciwieństwie do dysku magnetycznego. Baza danych na dysku magnetycznym może być reprodukowana przez skopiowanie każdorazowo jednego dysku za pomocą dwóch napędów.
Dysk optyczny jest dyskiem wymiennym, co pozwala na wykorzystywanie samego dysku do archiwizacji. Większość dysków magnetycznych to dyski niewymienne. Informacja musi być skopiowana na taśmę, zanim dysk z napędem będą gotowe do wprowadzania nowej informacji.

## Slide 62
Wady dysku CD-ROM są następujące:
Jest to pamięć stała i nie może być aktualizowana.
Ma czas dostępu o wiele dłuższy niż magnetyczna pamięć dyskowa, wynoszący nawet 0,5 s.

## Slide 63
WORM
W celu dostosowania się do takich zastosowań, w których potrzebna jest tylko jedna lub niewielka liczba kopii danych, opracowano pamięć CD z jednokrotnym zapisem i wielokrotnym odczytem (ang. write-once read-many - WORM).

## Slide 64
W przypadku pamięci WORM dysk jest przygotowywany w taki sposób, że może on być jednorazowo zapisany za pomocą wiązki laserowej o umiarkowanym natężeniu. Dzięki temu, posługując się nieco droższym sterownikiem niż w przypadku CD-ROM, klient może jednorazowo zapisać i wielokrotnie odczytywać dysk. W celu umożliwienia szybszego dostępu w napędach WORM wykorzystuje się stałą prędkość kątową, poświęcając część pojemności.

## Slide 65
Typowa metoda przygotowania dysku polega na wykorzystaniu lasera dużej mocy do wytworzenia szeregów pęcherzyków na dysku. Gdy wstępnie uformowany dysk jest umieszczony w napędzie WORM, laser o małej mocy jest w stanie wytworzyć dostatecznie dużo ciepła, aby przepalić wstępnie przygotowane pęcherzyki. Podczas operacji odczytywania dysku laser w napędzie WORM oświetla powierzchnię dysku. Ponieważ przepalone pęcherzyki kontrastują z otoczeniem, mogą być z łatwością rozpoznane za pomocą prostych układów elektronicznych.
Dysk optyczny WORM jest atrakcyjny do archiwizowania dokumentów i plików. Umożliwia trwałe zapisywanie dużej ilości danych użytkownika.

## Slide 66
Wymazywalny dysk optyczny
Osiągnięciem w zakresie optycznych dysków komputerowych jest wymazywalny dysk optyczny. Dysk ten umożliwia powtarzalny zapis, podobnie jak dysk magnetyczny. Chociaż wypróbowano wiele rozwiązań, jedyną technologią, która znalazła komercyjne zastosowanie, jest system magneto-optyczny. W systemie tym energia wiązki laserowej jest stosowana w połączeniu z polem magnetycznym do zapisywania i wymazywania informacji, co jest wykonywane przez odwracanie biegunów magnetycznych w małej powierzchni dysku pokrytego materiałem magnetycznym.

## Slide 67
Wiązka laserowa nagrzewa określoną plamkę na dysku, a pole magnetyczne jest w stanie zmienić orientację magnetyczną tej plamki w czasie, gdy jej temperatura jest zwiększona. Ponieważ proces polaryzacji nie powoduje trwałej zmiany w dysku, może on być powtarzany wielokrotnie.
W przypadku odczytu kierunek namagnesowania może być wykryty przez spolaryzowane światło lasera. Spolaryzowane światło odbite od określonej plamki zmienia swój kąt polaryzacji zależnie od orientacji pola magnetycznego.

## Slide 68
Wymazywalny dysk optyczny ma oczywistą zaletę w porównaniu z dyskami CD-ROM i WORM: może być ponownie zapisywany i dzięki temu może grać rolę prawdziwej pamięci pomocniczej.

## Slide 69
Głównymi zaletami wymazy walnych dysków optycznych w porównaniu z dyskami magnetycznymi są:
Duża pojemność. Na dysku optycznym o średnicy 5,25 cala można przechowywać około 650 MB danych. Najbardziej złożone dyski typu Winchester mają połowę tej pojemności.
Możliwość przenoszenia. Dysk optyczny może być wyjmowany z napędu.
Niezawodność. Tolerancje wymagane w odniesieniu do dysków optycznych są znacznie większe niż w odniesieniu do dysków magnetycznych o dużej pojemności. Dzięki temu są one bardziej niezawodne i trwałe.

## Slide 70
Dodatek

## Slide 71
Digital Versatile Disk
With the capacious digital versatile disk (DVD), the electronics industry has at last found an acceptable replacement for the analog VHS video tape. The DVD has replaced the videotape used in video cassette recorders (VCRs) and, more important for this discussion, replace the CD-ROM in personal computers and servers.
The DVD takes video into the digital age. It delivers movies with impressive picture quality, and it can be randomly accessed like audio CDs, which DVD machines can also play. Vast volumes of data can be crammed onto the disk, currently seven times as much as a CD-ROM. With DVD’s huge storage capacity and vivid quality, PC games have become more realistic and educational software incorporates more video.

## Slide 72
The DVD’s greater capacity is due to three differences from CDs (Figure 6.14):
Bits are packed more closely on a DVD. The spacing between loops of a spiral on a CD is 1.6 μm and the minimum distance between pits along the spiral is 0.834 μm. The DVD uses a laser with shorter wavelength and achieves a loop spacing of 0.74 μm and a minimum distance between pits of 0.4 μm. The result of these two improvements is about a seven-fold increase in capacity, to about 4.7 GB.
The DVD employs a second layer of pits and lands on top of the first layer. A dual-layer DVD has a semireflective layer on top of the reflective layer, and by adjusting focus, the lasers in DVD drives can read each layer separately. This technique almost doubles the capacity of the disk, to about 8.5 GB. The lower reflectivity of the second layer limits its storage capacity so that a full doubling is not achieved.

## Slide 73
3. The DVD-ROM can be two sided, whereas data are recorded on only one side of a CD. This brings total capacity up to 17 GB. As with the CD, DVDs come in writeable as well as read-only versions (Table 6.6).

## Slide 75
High-Definition Optical Disks
High-definition optical disks are designed to store high-definition videos and to provide significantly greater storage capacity compared to DVDs. The higher bit density is achieved by using a laser with a shorter wavelength, in the blue-violet range. The data pits, which constitute the digital 1s and 0s, are smaller on the highdefinition optical disks compared to DVD because of the shorter laser wavelength.

## Slide 76
Two competing disk formats and technologies initially competed for market acceptance: HD DVD and Blu-ray DVD. The Blu-ray scheme ultimately achieved market dominance. The HD DVD scheme can store 15 GB on a single layer on a single side. Blu-ray positions the data layer on the disk closer to the laser (shown on the right-hand side of each diagram in Figure 6.15). This enables a tighter focus and less distortion and thus smaller pits and tracks. Blu-ray can store 25 GB on a single layer. Three versions are available: read only (BD-ROM), recordable once (BD-R), and rerecordable (BD-RE).

## Slide 78
SOLID STATE DRIVES

## Slide 79
One of the most significant developments in computer architecture in recent years is the increasing use of solid state drives (SSDs) to complement or even replace hard disk drives (HDDs), both as internal and external secondary memory. The term solid state refers to electronic circuitry built with semiconductors. A solid state drive is a memory device made with solid state components that can be used as a replacement to a hard disk drive. The SSDs now on the market and coming on line use a type of semiconductor memory referred to as flash memory. In this section, we first provide an introduction to flash memory, and then look at its use in SSDs.

## Slide 80
Flash Memory
Flash memory is a type of semiconductor memory that has been around for a numer of years and is used in many consumer electronic products, including smart phones, GPS devices, MP3 players, digital cameras, and USB devices. In recent years, the cost and performance of flash memory has evolved to the point where it is feasible to use flash memory drives to replace HDDs.

## Slide 81
Figure 6.10 illustrates the basic operation of a flash memory. For comparison, Figure 6.10a depicts the operation of a transistor. Transistors exploit the properties of semiconductors so that a small voltage applied to the gate can be used to control the flow of a large current between the source and the drain.

## Slide 83
In a flash memory cell, a second gate—called a floating gate, because it is insulated by a thin oxide layer—is added to the transistor. Initially, the floating gate does not interfere with the operation of the transistor (Figure 6.10b). In this state, the cell is deemed to represent binary 1. Applying a large voltage across the oxide layer causes electrons to tunnel through it and become trapped on the floating gate, where they remain even if the power is disconnected (Figure 6.10c). In this state, the cell is deemed to represent binary 0. The state of the cell can be read by using external circuitry to test whether the transistor is working or not. Applying a large voltage in the opposite direction removes the electrons from the floating gate, returning to a state of binary 0.

## Slide 84
There are two distinctive types of flash memory, designated as NOR and NAND. In NOR flash memory, the basic unit of access is a bit, and the logical organization resembles a NOR logic device. For NAND flash memory, the basic unit is 16 or 32 bits, and the logical organization resembles NAND devices. NOR flash memory provides high-speed random access. It can read and write data to specific locations, and can reference and retrieve a single byte.

## Slide 85
NOR flash memory is used to store cell phone operating system code and on Windows computers for the BIOS program that runs at startup. NAND reads and writes in small blocks. It is used in USB flash drives, memory cards (in digital cameras, MP3 players, etc.), and in SSDs. NAND provides higher bit density than NOR and greater write speed. NAND flash does not provide a random-access external address bus so the data must be read on a blockwise basis (also known as page access), where each block holds hundreds to thousands of bits.

## Slide 86
SSD Compared to HDD
As the cost of flash-based SSDs has dropped and the performance and bit density increased, SSDs have become increasingly competitive with HDDs. Table 6.5 shows typical measures of comparison at the time of this writing.

## Slide 88
SSD Compared to HDD
As the cost of flash-based SSDs has dropped and the performance and bit density increased, SSDs have become increasingly competitive with HDDs. Table 6.5 shows typical measures of comparison at the time of this writing.
SSDs have the following advantages over HDDs:
High-performance input/output operations per second (IOPS): Significantly increases performance I/O subsystems.
Durability: Less susceptible to physical shock and vibration.

## Slide 89
Longer lifespan: SSDs are not susceptible to mechanical wear.
Lower power consumption: SSDs use as little as 2.1 watts of power per drive, considerably less than comparable-size HDDs.
Quieter and cooler running capabilities: Less floor space required, lower energy costs, and a greener enterprise.
Lower access times and latency rates: Over 10 times faster than the spinning disks in an HDD. Currently, HDDs enjoy a cost per bit advantage and a capacity advantage, but these differences are shrinking.

## Slide 90
SSD Organization
Figure 6.11 illustrates a general view of the common architectural system component associated with any SDD system. On the host system, to operating system invokes file system software to access data on the disk. The file system, in turn, invokes I/O driver software. The I/O driver software provides host access to the particular SSD product. The interface component in Figure 6.11 refers to the physical and electrical interface between the host processor and the SSD peripheral device.

## Slide 92
If the device is an internal hard drive, a common interface is PCIe. For external devices, one common interface is USB.
In addition to the interface to the host system, the SSD contains the following components:
• Controller: Provides SSD device level interfacing and firmware execution.
• Addressing: Logic that performs the selection function across the flash memory components.
• Data buffer/cache: High speed RAM memory components used for speed matching and to increased data throughput.
• Error correction: Logic for error detection and correction.
• Flash memory components: Individual NAND flash chips.